目      录

第1部分 发电机及电控系统

1.1发电机-------------------------------------------------------------------3

1.2 电控系统---------------------------------------------------------------6

第2部分：固控及循环系统

2.1泥浆泵--------------------------------------------------------- ---------10

2.2泥浆罐设备-------------------------------------------------------------14

2.3固控常用术语--------------------------------------------------------- 17

2.4泥浆----------------------------------------------------------------------17

第3部分 钻机主机

3.1钻机---------------------------------------------------------------------19

3.1.1井架-------------------------------------------------------------------20

3.1.2 底座------------------------------------------------------------------20

3.1.3 绞车------------------------------------------------------------------22

3.1.4 液压猫头------------------------------------------------------------23

3.1.5 减速器---------------------------------------------------------------24

3.1.6 变频异步发电机---------------------------------------------------25

3.1.7 双头输出变频电机------------------------------------------------25

第4部分 钻台设备

4.1天车---------------------------------------------------------------------25

4.2 游车--------------------------------------------------------------------25

4.3 大钩--------------------------------------------------------------------26

4.4 电动倒绳机-----------------------------------------------------------26

4.5 死绳固定器-----------------------------------------------------------26

4.6 转盘--------------------------------------------------------------------26

4.7 钻杆动力钳-----------------------------------------------------------27

4.8 指重表-----------------------------------------------------------------28

4.9 液压动力站-----------------------------------------------------------29

4.10 水龙头----------------------------------------------------------------29

4.11 司钻控制室----------------------------------------------------------29

第5部分 其它钻采设备

5.1防喷器------------------------------------------------------------------30

5.2 抽油机和抽油泵-----------------------------------------------------31

5.3 井口装置--------------------------------------------------------------33

5.4 管汇部件--------------------------------------------------------------34

5.5 钻杆动力部件--------------------------------------------------------36

5.6 钻井工具--------------------------------------------------------------37

5.7 螺纹--------------------------------------------------------------------38

5.8 油管--------------------------------------------------------------------38

5.9 钻头--------------------------------------------------------------------38

5.10 钻杆-------------------------------------------------------------------39

5.11 套管-------------------------------------------------------------------39

第6部分 其它机械部件及术语

6.1其它机械部件及术语----------------------------------------------- 40

6.2 部件--------------------------------------------------------------------41

第7部分 材料工具和检测仪器

7.1 轴承类-----------------------------------------------------------------41

7.2 材料类-----------------------------------------------------------------42

7.3 工具类-----------------------------------------------------------------43

7.4 检测仪器--------------------------------------------------------------44

第8章日常词汇

8.1科普词汇---------------------------------------------------------------45

8.2 润滑词汇--------------------------------------------------------------46

8.3 机械工序--------------------------------------------------------------46

8.4 单位分类及工种-----------------------------------------------------48

8.5 图纸--------------------------------------------------------------------49

8.6 计算机用语-----------------------------------------------------------49

8.7仓储---------------------------------------------------------------------49

8.8机械通用词汇---------------------------------------------------------49

8.9 商务词汇--------------------------------------------------------------53

8.10 日常词汇-------------------------------------------------------------54

第9部分 其它钻采专业词汇

9.1 钻井--------------------------------------------------------------------57

9.2 固井--------------------------------------------------------------------59

9.3 压裂--------------------------------------------------------------------59

9.4 砂处理设备-----------------------------------------------------------60

9.5 地质--------------------------------------------------------------------60

9.6 修井--------------------------------------------------------------------60

9.7 化工--------------------------------------------------------------------60

9.8 测试--------------------------------------------------------------------61

9.9 取芯工具--------------------------------------------------------------61

9.10 打捞工具-------------------------------------------------------------62

9.11 采油-------------------------------------------------------------------62

9.12 消防-------------------------------------------------------------------63

附录 俄语常见计量单位------------------------------------------------64

第1部分 发电机及电控系统

1.1发电机агрегат-дизель

1.1.1 50DBS钻机发电机

电源房электрическое помещение

柴油机发电机组дизель-генераторный агрегат

柴油发电机дизельные силовые установки

内燃机двигатель внутреннего сгорания

卡特发电机катерпиллар

主发电机组главный агрегат-дизель

辅发电机组вспомогательный агрегат-дизель

12缸发电机12-ти цилиндровый дизель

60Hz发电装置генераторный блок на 60 Гц

固定螺杆压缩机стационарный винтовой компрессор

电动螺杆压缩机электровинтовой компрессор

涡轮压缩机турбокомпрессор

油泵топливной насос

单体燃油泵индивидуальный насос топлива

吸油入泵качание масла в насос

汽源装置воздухо-очистительное устройство

吸附空气干燥机абсорбционная воздушная сушительная машина

微热干燥器теплосушилка

气控装置система воздушного управления

空气清洁器воздухоочиститель

吸入式过滤器всасывающий фильтр

高效空气过滤器высокоэффективный фильтр

空气滤芯патрон фильтра воздуха

过滤单元фильтрующий элемент

空气贮气瓶баллон сжатого воздуха

手摇泵ручной насос

发红греется

尾部 尾管хвост или хвостовик

冷却水罐охладительный ёмкость

风扇水箱радиатор с вентилятором

防冻液антифриз

冷凝水конденсационная вода

软水мягкая вода

除锈剂антинакипин

软化剂смягчитель

风扇皮带轴валик шкива вентилятора

风机皮带ремень вентилятора

跑偏отойти

燃油罐ёмкость топлива

油压传感器датчик давления масла

空气自动开关автомат

开关переключатель

按钮кнопка

(机)油门操作газоуправление

加大油门дать газ

减少油门сбавить газ

气门间隙промежуток вентиля

油门操纵газо-управление

手油门ручной газ

连杆组шатунная группа

油槽масляный желоб

柴油机дизель

高速柴油机быстроходный дизель

粗柴油солярка

柴油塞дизельная пробка

柴油耗量расход солярки

柴油指数дизельный индекс

柴油机爆震депонационный стук

防爆剂（加在汽油中）抗震剂антидетонатор

分贝децибел

柴油添加剂дизельный аддитив

发动机двигатель

柴油机底座основание дизельной машины

柴油机本体корпус дизеля

柴油机泵组дизель-насосный агрегат

柴油机功率мощность дизеля

柴油机汽缸цилиндр дизеля

柴油机驱动дизельный привод

柴油机故障авария дизеля

发动机燃料дизельное топливо

柴油机房дизельная

柴油机活塞поршень дизеля

柴油机发动机дизельный мотор

柴油机皮带轮дизельный шкив

柴油机减速器дизельный редуктор

柴油机支架дизельная рама

柴油机并车параллельное подключение дизелей

调速器регулятор скоростей

调温器регулятор температуры

调压阀регулятор давления

调节滑阀золотниковый клапан

调节螺母регулировочная гайка

调节螺栓регулировочный болт

调节螺丝регулировочный винт

调节液регулировочный реагент

调平系数коэффициент регулировки

调平液缸цилиндр регулировки

调速杆рычаг регулирования скоростей

调节范围предел регулирования

调温冷却器холодильник регулирования температуры

安装螺丝установочный винт

螺栓（双头）шпилька

气门клапан

汽室камера

(启动）点火装置пусковая установка

汽缸盖垫прокладка крышки цилиндра

汽缸盖крышки цилиндра

汽缸套рубашка цилиндра

汽缸体корпус цилиндра

油雾器маслораспылитель

燃油喷雾器спрейр масла

注入器 喷嘴инжектор/форсунка

燃油系统油嘴форсунки топливной системы

喷油管форсуночная труба

回油管откачивающая магистраль

机架 каркас

排烟выхлоп

排放阀выпускной клапан

排气管（排除的 排气的）выхлопной коллектор

废气（内燃机工作时排出的）выхлопной газ

汽缸盖衬垫（缸垫子）прокладка головки цилиндра

固定管板式换热器стационарный трубчатый теплообменник

散热器радиатор

高压泵высоконапорный насос

高标汽油высококачественный бензин

高速机械油масло быстроходной машины

空气滤子фильтр воздушный

燃油滤子фильтр для дизтоплива/топливной фильтр

燃油初滤предварительный фильтр топлива

机油滤子фильтр для смазочного масла/маслянный фильтр

耳机наушник

油压压力传感器датчик давления масла

排出冲程выпускной ход

电瓶电压зарядка аккумулятора

清洗油箱зачистить маслобак

拆卸 卸开разборка

飞车现象（转速太高）разнос

露点точка росса

过烧перезажгание

紧凑компактный

预热предварительный прогрев

马达小时моточас

发电机寿命моторесурс

纵观世界经验исходя мирового опыта

第1台柴油机运行104小时后после первым дизелем отработы 104 часов

1.1.2动力传输装置силовые трансмиссии

柴油液压驱动装置дизель-гидравлический привод

液压传输装置гидротрансформатор

直线动力传输装置линейная силовая трансмиссия

带2个动力端和1个泥浆泵с двумя силовыми блоками и одним буровым насосом

气动控制系统пневматическая система управления

耗能设备потребляющее оборудование

自变频器供电питать от преобразователей

操作室пульт оператора, операторская

提升式平台платформа-подъёмник

动力电缆силовой кабель

多股电缆многожильные кабели

空气调节кондиционирование воздуха

由   驱动работать от чего

信号灯сигнальные фонари

与油路开关相连подсоединён с масляным переключателем

接入电网подключать к электросети

汇集суммировать

单极однополюсный разъём

20千伏高压电网электросеть высокого напряжения 20 KB

存在6KB电网при наличии электросети

自  取电что питается от чего

通过 向 供电питание чего подают через

高中压设备высоковольтное оборудование

中压分线盒распределительная коробка на среднее напряжение

按许可生产изготовить по лицензии

按地区的结构形式制造выполнять в исполнении для работы где

峰值功率пиковая мощность

以一定的频率旋转вращать что с необходимой частотой

频率50Hz частота в 50 герц

变交流сихронизация

这时в этом случае

用于использовать для чего

成套供应поставка в комплекте

补偿设备оборудование компенсации

柴油机直流电驱动系统дизельные системы электрического привода прямого тока

防爆电机привод от взрывоопасного электродвигателя

防爆区во взрывоопасной зоне

吹风机воздуходувка

散热器радиатор

热交换器теплообменник

发电机电启动方式электрический пуск от генератора

直流钻井发电机синхронные генераторы для бурения

定子和转子线圈F级绝缘изоляция класса F для обмоток ротора и статора

发电机主定子温度传感器датчик температуры в главном статоре генератора

三相转子整流器трёхфазный роторный выпрямитель

发热元件нагнетательные элементы

励磁电源接线подсоединение питания возбуждения

并联параллельное соединение

串联последовательное соединение

过电压保护защита от перенапряжения

防尘защита от пыли

IP3防爆级别стандартный уровень защиты IP3

电流强度сила тока

风机出现故障时в случае отказа вентилятора

自动断电автоматически /сам отключаться

危险区外за пределах опасной зоны

考虑  的可能性пересмотрена возможность

1.1.3液压变矩器гидравлические преобразователи крутящего момента

单独的液体冷却或兼有冷却电机的功能жидкостное охлаждение ,автономное ,или совместное с системой охлаждения двигателя

柔性联轴器驱动привод гибкой муфты

扭矩比отношение крутящего момента

双级的двухступенчатый

避免冲击защита от ударов

包括在  之中что включено во что

能够способен с инф.

上述的приведённые выше

曲线图диаграмма

1.1.4汽源静化装置воздухоочистительное устройство

再生微热干燥机регенеративная слабоэкзотермическая сушилка

冷冻式干燥器сушилка типа охлаждения

风冷式电动螺杆压缩机электровинтовой компрессор с воздушным охлаждением подачей

冷启动空压机воздушный компрессор с холодным пуском

贮气罐воздухосборник

弯曲件вогнутая часть

油水分离器сепаратор масла-воды

T级过滤器фильтр класса T

除油过滤器маслоотделяющий фильтр

自动排水阀автоводоотходный клапан

截止阀отсекатель-клапан

压力容器ёмкость с давлением

气源пневматический источник

干燥сухость

供气系统система воздухоснабжения

进入的压缩空气поступающий сжатый воздух

气流поток воздуха

进气всасывающий воздух

流量损耗大потеря расхода значительная

管道不畅трубопровод заглушён

吹风продувка

汽源工作压力рабочее давление источник-воздуха

1.1.5关于柴油化验

外观：внешний вид

20℃密度：плотность при 20 градусов

硫份质量百分比：массовая доля серы

混蚀温度：температура помутнения

凝固温度：температура застывания

20℃粘度：вязкость при 20 градусов

闪点温度：температура вспышки

铜板锈蚀试验：испытание на коррозию медной пластинкой

碱和可溶性酸碱含量：содержание щелочи и водорастворимых кислот и щелочи

水和沉淀物含量：содержание воды и осадка

镏份：фракционный состав

工业润滑油：техническое масло

灰份：зольность

实际焦油含量：фактические смолы

酸化稳定性：стабильность против окисления

1.2 电控系统

1.2.1配电系统

电站электростанция

配电室 配给站электропункт/распределительный пункт

配供电装置устройство снабжения-подачи электричества

配电板электрощит

数字变频系统система цифрового преобразования частоты

电源питание

井场供电系统система питания на площадке

活动电缆槽передвижной жёлоб

动力电路силовая цепь

控制电路цепь управления

高压控制板панель управления высоким напряжением

电器柜шкафы электрооборудований

VFR房

电气柜щит-ящик

变频柜частотопреобразовательный шкаф

综合柜комбинированный шкаф

开关柜шкаф переключателей

变频器преобразователь частоты

整流桥выпрямительный мостик

滤波电容фильтровый конденсатор

逆变器обратная преобразователь

拓补结构топологическая конструкция

制动柜тормозной шкаф

继电器реле

防爆箱взрывобезопасная коробка

电磁阀электромагнитный клапан

报警器извещиватель

脉冲发生器импульсатор

再生干燥机регенеративная сушилка

冷风机风机电机электродвигатель для вентилятора воздушного кондиционера

冷气机воздухоохладительная установка

风机组件компонент вентилятора

参数设定单元ячейка установки параметра

转换开关переключатель

烟雾报警器сирена от дыма

消音器звукопоглотитель

视讯传输系统система передачи информации

系统急停钮кнопка аварийного стопа

解除保护снять блокировку

1对1控制 метод контроля –один к одному

1.2.2电传动系统электропривод

电传动系统система электропередачи

电传动系统электроприводная система

变频电驱动装置электропривод преобразования частоты

工频二路двухпутевые провода

调速器（装置）регулятор скоростей

逻辑控制器логический контролёр

刹车/制动单元тормозной блок

原装产品оригинальная продукция

现场总线шина на месте

应急状态аварийное условие

部分单元（电器）элементы

自动送钻автоподача

自动钻井автоматическое бурение

变频板щит преобразования частоты

组合板комбинированный щит

开关箱коробка переключателей

开关板щит переключателей

荧光灯люминоцетная лампа

防爆荧光灯взрывобезопасная флуоресцентная лампа

防爆水银灯ДРЛ=дроссельная ртутная лампа

应急灯аварийная лампа

手提灯переносный светильник

变压器трансформатор

备用电源запасной источник

直流母线постоянные шины

插接件штепсельный разъём

插接件штепсельное соединение

整流模块выпрямительный блок

总线 母线электрическая шина

小容量断路器разъединитель с малой ёмкостью

限制器лимитёр

二极管двухэлектродная лампа

硅钢板кремнестальной лист

橡皮线провод с резиновой изоляцией

接线法метод контакта

环氧树脂эпоксидная смола

架子（基架）кронштейн

凸台выступ

电接点электрический контакт

信号灯сигнальная лампа

显示故障дать(показать) дефекты

电源электропитание

进线входной провод

锁定 自锁блокирование

电源источник питания

直流稳压电源стабильное постоянное электропитание

直流电机及其附件электродвигатель постоянного тока и принадлежности

应急继电器аварийное реле

中间继电器среднее реле

信号灯亮лампа сигнализации горит

电源模块модуль электропитания

分站филиальная станция

通讯电缆кабель связи

通讯接口контракт связи

回路 环路контур

操作面板панель

手柄ручка

电器单元элемент

抽出выдержка

启动按钮пусковая кнопка

触子触头наконечники контакторов

二次插接件вторичная вилка

插针штифт-вилки

监视屏контрольный экран

电气开关электрический автомат

数字键кнопка с цифрами

整流块单元блок выпрямления

电容конденсатор

温度继电器термореле

解除故障снять дефекты

制动柜тормозной шкаф

贮电器накопитель тока

斩波器откасетель

电网连接板колодка электросети

熔断器предохранитель

裸芯直径диаметр голой жилы

电机连接板колодка двигателя

主回路главный контур

整流器выпрямитель

水银整流器ртутный выпрямитель

整流装置SCR  выпрямительное устройство

整流带/整流片зализ

整流管выпрямительная лампа

整流器выпрямитель  (электрический вентиль)

整流子(кольцевой)коллектор

工频电源промышленное электропитание

晶闸管变频器преобразователь с тиристором

磁场магнитное поле

油雾маслянный туман

端子座розетка зажима

滤波电容器кондесатор фильтра

安全阀предохранительный клапан

馈线фидер

端子 接头 接线柱минуская клемма

自动装置автомат для спускоподъемных операций

断路器 断路开关треншальтер

断路器выключатель

断路器/断路开关разъединитель/

短路器короткозамыкатель

短路короткое замыкание

短路короткое замыкание

消除故障устранение дефектов

无故障отсутствие дефектов

离合器挂合绞车сцепить муфту с лебёдкой

手轮搬到O位поставить маховичок в нуль

充电зарядка

信息加工处理информационноая обработка

电磁一致性（兼容性）электромагнитная совместимость

使…归零вернуть что в нуль

放电разряжение

开启запуск/пуск

运行ход

停车стоп

夭量的векторный

工频变频电流переменный источник промышленной частоты

释放的电能разрядка

储存的电能аккумулированная энергия

技术参数технические параметры

额定转矩номинальный момент

绝缘等级степень изоляции

额定功率因数номинальная коэффициент мощности

输入的（输出的）входной(выходной)

电压напряжение

频率частота

周率частота периодгерц

平均寿命средняя долговечность

一次电压первичное напряжение

二次电压вторичное напряжение

接线图схема подключения

电气安装электрический монтаж

启动调整阶段пуско-наладочная работа

控制系统文件документация по системе управления

控制系统部件блок системы управления

限于总体介绍ограничиваться обзорным описанием

用户操作指南пользовательское руководство по эксплуатации

井厂设备组成,包括состав полевого оборудования ，включающий в себя

一级设备первичное оборудование

动作机构исполнительные механизмы

内部接线原理图принципиальная схема внутрипанельных подключений

控制盘панель управления

与输入/输出模块连接示意图схема соединений с модулями ввода/вывода

程序包инсталляционные пакеты на

通讯程序коммуникационное программное обеспечение

低等逻辑过程文件документация на низкую логику процесса

系统程序системное программное обеспечение

带注解的清单листинг с комментариями

程序逻辑控制器программно-логический контроллер

变频柜资料документация по шкафу преобразования

显示灵敏度чувствительность показания

自行刹车самоторможение

闭路 循环замкнутый цикл

结露роса

长霉плесень

闪烁сверкать

STOP位на положениеSTOP

打到位置переставить на

超温перетемпература

照明освещение

熄（灯）гасить

自检самопроверка

接触контактирование

过电流переток

过电压перенапряжение

供电подать напряжение V

电源供电питаться электропитанием

设定速度заданная скорость

1.2.3供电设备

电设备электроарматура

供电设备электропитающее оборудование

工程技术的инженерно-технический

防爆的взрывобезопасный

防爆等级категория взрывобезопасности

隔爆气体взрывоопасный газ

防爆器бронеколпак

防爆灯взрывозащищённая лампа

三相四线制трехфазная четырёхлинейная система

双芯的двухжильный

击穿пробит

偏房боковой вагончик

动力开关силовой выключатель

电缆槽кабельный жёлоб

托架подпорка

活动电缆槽передвижной кабельный жёлоб

三折叠式管线电缆槽кабельный желоб трубопровода с трёхскладным видом

地面管线наземные трубопроводы

交流接触器контактор переменного тока

电缆截面сечение кабеля

钢架（骨架 构架）стальной каркас

护套защитный чехол

SCR房блокSCR

接入接地线забивать заземлитель

标尺отметка

电器электроаппарат

灯架подпорки освещения

磁启动器магнитный пускатель

镇流器 启动器стартер

自镇流汞灯泡стартная лампа ртути

双回路двухканальная контур

分励脱扣器разделитель возбуждения

芯子сердечник

压紧螺母нажимная гайка

配电箱/配电盘/开关板распределительный щит

分线盒распределительная коробка

空压机配电箱коробка компрессора

主变压器配电箱распределительный ящик главного трансформатора

司钻电控盘электрощита бурильщика

管线трубопровод

高架电缆высокоподвесный кабель

钢丝编织胶管каркасный резиновый шланг

高架管线槽кабельные жёлобы с высокой подставкой

连接板соединительная панель

空压开关воздушный включатель давления

电路图электросхема

集中供电централизованное питание

供配电питание и распределение

绝缘测试испытание на изоляцию

规范нормативность

电流试验испытание на ток

保修范围сфера гарантийного ремонта

工作电流交流50Hz работать на переменном токе 50Hz

动力用电силовая электроэнергия

供电питаться чем

供电（送电）питание током

缺相отсутствие фазы

感应电индуктивное электричество

电路цепочка

井场标准防爆电路стандартная взрывостойкая электроцепь на буровой

支路подцепь

回路реверсивная линия

每路电负荷нагрузка каждой цепи

模拟和数字状态в аналогическом и цифровом виде

开启交流синхронизированное включение

接入/接通подключение

电流强度интенсивность тока

天线尚未接地антенна ещё не заземлена

把天线接地заземлить антенну

接地保护系统заземлённая защитная система

串激последовательное возбуждение

1.2.4备件

电阻электросопротивление

插头штепсель(штепсельная вилка)

插接件злектросоединитель

连接器соединитель

阻尼器затухатель

换向开关переключатель

刀闸开关рубильник-выключатель

工控机процессорный блок

下限位нижнее ограничение

压力传感器датчик давления

同步传感器синхронный датчик

正时传感器датчик нормального времени

温度传感器датчик температуры

微型组件标准单元модуль

PLC电源模板PLC модуль источника питания

PLC CPU模板PLC CPU модуль(плата)

PLC 通讯模板модуль связи PLC

CUVC 电子板электронная плата CUVC

CBP2通讯板плата связи CBP2

变频柜直流侧постоянный бок преобразователя

计数器模板модуль подсчета PLC

整流模板выпрямительная модуль

继电器реле

接触式继电器контактное реле

变压器трансформатор

热继电器термическое реле

压敏电阻пьезо-сопротивление

旋转三极管（正向）прямой диод

旋转三极管（反向）реверсивный диод

信号灯индикаторная лампа

防爆按钮взрывозащитная кнопка

防爆荧光灯взрывозащитная флюресцентное освещение

单脚灯光люминесцентная труба

防爆分线盒взрывозащитный распределитель

防爆开关взрывозащитный переключатель

水表водомер

主机接触器контактор для главной машины

熔断器端子предохранитель-терминал

接线端子соединитель-терминал

塑料绝缘带лента пластичная изоляционная

焊丝электросварочный электрод

铜线鼻子медные петли соединения

热塑管термосжимаемый рукав

1.2.5电器常用术语

耐压强度прочность на напряжение

谐波гармоническая волна

粗调 细调грубое/тонкое регулирование

报警信号сигнал

解除保护освобождение блокировку

开动（启动）запускать что в ход

屏蔽影响экранированное влияние

屏蔽экран /экранировать

击穿пробит

零位ноль положение

数字量цифры

共振резонанс

进气впускной /всасывающий

堵塞забить /заположить

传动передача /привод /трансмиссия

同步синхронизание

接通включить

转换переменить /переключение

过载перегрузка

匹配сочетание

相关быть связанный /находиться в связи

标度шкала

干扰помеха

同步开机сихронно запуск

复零位восстановить нулевое положение

能耗энергорасход

模拟подражать/перенимать  /имитировать

模块的блочный

功率因数коэффициент мощности

电驱方式методика электропривода

启动方式методика запуска

耐油的маслоустойчивый

冷风消耗расход воздуха на охлаждение

夭量控制векторный контроль

模拟图形和数字方式методика аналогической схемы и цифрового

视频通讯видеосвязь

智能控制умственный контроль

第2部分：固控及循环系统

2.1泥浆泵насосный агрегат

2.1.1泥浆泵

泥浆泵房насосная

泵房防砂棚укрытие насосного блока

防风防砂系统система защиты от ветра и песка

泥浆管线трубопровод глинистого раствора

泥浆生产设备оборудование для приготовления бурового раствора

泵总成насосный блок

泵装置（总成）насосный агрегат

全套（工具产品）полный набор

泥浆泵насос глинистого насоса/буровой насос

离心泵центронасос

双作用 双行程 往复冲程двойной ход

四冲程的четырёхтактный

四通的четырёхходовой

三筒柱塞式的трёхцилиндровый поршневой

三柱塞泵трёхплужерный насос

泥浆泵液流端гидравлический конец насоса

动力端силовой конец

排出端выкидной конец

泥浆软管线шланг глинистого раствора

油标маслоуказатель

泥浆泵压力波动пульсация давления насоса глинистого раствора

泥浆泵振动压力ударное давление насоса глинистого раствора

球阀шариковый клапан

吸入管线凡尔клапан всасывающей линии

泵的单流凡尔обратный клапан насоса

阀体总成клапан в сборе

泵凡尔клапан насоса

凡尔座седло клапана

凡尔体корпус клапана

凡尔胶皮клапанная резина

排气阀высасывающий клапан

吸气阀всасывающий клапан

活塞总成поршень в сборе

活塞поршень

双活塞двойной поршень

活塞胶皮резина поршня

活塞杆шток поршня

缸套гильза(втулка) цилиндра

铜套бронзовые втулки

双金属钢套двухметаллическая втулка

保险阀предохранительный клапан

吸入管线всасывающая линия

拉杆натяжной рычаг

盘根盒букса сальника

压盖прижимная крышка

空气包воздушная камера

空气包воздушный резервуар

空气囊(空气包)垫板прокладочная пластина воздушной камеры

阀盖密封圈уплотнительное кольцо крышки клапана

导向套направляющий рукав

高压软管шланг высокого давления

吸水管всасывающий шланг

闸板阀задвижка

丝杆及密封шпиндель и уплотнение

高压闸阀задвижка высокого давления

中压闸阀шиберная задвижка среднего давления

胶囊капсула

缓冲垫буферная прокладка

剪切销срезной штифт

缸盖крышка цилиндра

泵体корпус насоса

空气包气囊воздушный баллон

齿圈зубчатый венец

泵箱ящик насоса

泵护罩защитное ограничение

护罩护套защитный кожух

泵基础основание насоса

泵过滤器фильтр насоса

泵阀座取出器выбрасыватель седла клапана

防喷盒юбка

活塞裙юбка поршня

裙 侧缘юбка против разбрызгивания раствора

排水沟водоотводная канавка

张紧调整装置механизм для натяжения

鼓风机 排风机воздуходувка

缸套（泥浆泵上的） 衬套цилиндровая рубашка

泥浆槽жёлоб для глинистого раствора

泵效率КИД насоса

泵头напор насоса

泵吸入高度высота всасывания

泵负荷нагрузка насоса

泵排出管线выпускная линия насоса

泵抽空образование вакуума насоса

泵冲程ход насоса

排量подача

每冲排量подача каждого хода

缸径диаметр цилиндра

冲程 走程ход

冲次число ходов

最大排量наибольшая подача

最大泵压наибольшее насосное давление

泵冲次число ходов насоса

(钻)泥浆出口管 泥浆泵排出量выкид бурового насоса

2.1.2三缸单作用柱塞泵трёхплексс

托那多混浆系统смесительная система

计量罐мерительный бак

操作控制台пульт управления

电路系统气路系统электросистема и пневмосистема

活动弯头подвижной коленный шарнир

高压流量计измеритель расхода течения высокого давления

由壬和堵头быстропереводники

防爆开关антидетонационный переключатель

橡皮垫（垫圈 衬垫）резиновая прокладка

2.1.3双作用或单作用活塞钻井泵поршевый буровой насос двойного или одинарного действия

单泵отдельный насос

单作用三缸泵строенный насос одинарного действия

三缸柱塞泵строенный плунжерный насос

单作用活塞поршень одиночного действия

带柴油驱动装置的单泵в виде мотонасосный блок с дизельным приводом

球形紊流装置（补偿器）сферический амортизатор пульсации

固控系统设备оборудование циркуляционных систем

集砂器песколовушка

单级砂处理震动筛вибросито одностадийной очистки

铸铁旋流器чугунный циклон

耐磨устойчивый к изношению

可换性衬套заменяемый вкладыш

绞龙 搅拌器лопастная мешалка

搅拌高压泥浆перемешивание буровых растворов под давлением

清洁闸板затвор для чистки

高压管线линия высокого давления

保持黏度поддержание вязкости

所要求的功率потребляемая мощность

真空电子泵вакуумный электронасос

水罐водоёмкость

出气  去气дегазирование (удаление газа)

混合器смеситель

加注漏斗наливная воронка

泥浆性能成套调节装置комплект для регулирования свойств буровых растворов

加料漏斗загрузочная воронка

粉状给料与搅拌装置блок дозирования и перемешивания порошковых материалов

螺旋给料器спиральный дозатор

带料位仪的滚筒搅拌机цилиндрический смеситель датчиком уровня

送料皮带机контейнер для загрузки

吸料袋всасывающий рукав

震动袋виброрукав

泥浆管线буровой шланг

吸入胶管всасывающий шланг

吸入管线нагнетательный манифольд

回流管线рефлексная линия

排出管线(指废液等)выкидная линия

泥浆净化生产和储存系统система очистки ,приготовления и хранения

2个罐每个40m3个ёмкость по 40 m3 каждая

自  取电питание осуществляется от

220伏/380伏移动电站передвижная станция на 220/380 B

经过专门处理подвергать специальной обработке

最小直径低于 2 mm的微粒частицы до минимального размера в 2 mm

容积是вместимость

最恶劣的工矿в самых жестких условиях

配件запасные части

原厂配件запчасти собственного производства

配套供应комплект поставки включает

2.2泥浆泵传动装置привод насоса

输入轴总成входной вал в сборе

输入轴ведущий вал

中间轴总成промежуточный вал в сборе

中间轴промежуточный вал

曲轴эксцентриковый вал

斜轴瓦конический вкладыш

轴承盖крышка подшипника

轴头盖板крышка торца вала

压板зажимная плита

护罩кожух

轴的对中параллельность оси

人字齿轮шевронная шестерня

轴套втулка

截止阀задвижка

链轮цепное колесо

激发启动器возбуждение пускателя

纸垫бумажная прокладка

导向销направляющий штифт

挡油环маслоотражательное кольцо

分油器распределитель

飞溅润滑смазка разбрызгивания

齿套зубчатая шайба

毡圈войлочная шайба

导向销направляющий штифт

基板прокладка

动力端机架каркас силовой части

紧固螺栓крепёжные болты

双头螺栓шпилька

止动块стопор

凸起物горб

键шпонка

键槽шпоночный паз

链轮цепной шкив

穿轴上надеть что на вале

V带的клиноременный

张紧侧набегающая сторона

凸起выступ

拉杆шатун

隔膜填料密封盒мембранный сальник уплотнение

十字头крестовина

油封масляное уплотнение

双唇油封двухстороннее уплотнение

油封环смазочное кольцо

O型密封圈о-образное уплотнительное кольцо

上密封圈верхнее уплотнение

金属对金属接触密封жесткий контакт метала по металлу

双唇密封двухстороннее уплотнение

密封槽уплотнительные канавки

锁紧弹簧стопорная пружина

阀盖клапанная крышка

缸盖цилиндровая крышка

丝堵пробка-болт

圆盘；盘状物диск

十字档板крестовидный щит

沉孔зенковкое отверстие

（活塞连杆）卡箍хомут штока

整体加工обработка целиком

打有配对号выбить попарные номера

阀导向器направляющая клапана

阀杆стержень клапана

插板вставная перегородка

定位盘фиксирующий диск

密封盘уплотнительный диск

密封环уплотнительное кольцо

用盲法兰堵死закупоривать глухим фланцем

螺纹连接的резьбо-соединительный

充气的воздухо-наполнительный

压力表манометр

（放入）钢圈уложить стальной бандаж

十字头交叉上紧кресто-пересекающий метод затягивания

剪切销срезной штифт

剪销板срезающая пластинка

大齿轮зубчатое колесо

齿圈зубчатый венец

端部（面）торец

铭牌маркировочная бирка

泵头(液压室)гидравлическая камера

链条减速器цепной кондуктор

拉杆шатунный шток

整阀клапан в сборе

阀总成клапанный узел

阀本身самый клапан

备帽 锁紧螺钉контргайка

排污丝堵пробка для выхода грязи

堵塞закупорка

针形阀игольчатый клапан

风机罩вентиляционный колпак

指示牌указательная бирка

排泄口выпускное отверстие

视孔窗смотровое окно

盖板перекрытие

密封垫уплотнительная прокладка

标牌用铆钉заклёпка для бирки

橡胶条резиновая лента

阀杆导向器направляющая стержня клапана

定向盘фиксирующий диск

喷淋管总成разбрызгивающее сопловочное устройство в сборе

卡箍总成хомут штока в сборе

乐泰胶клей марки乐泰

过渡接头NPTпереходник

接管（与压力表连接用）патрубок

固紧板крепёжная накладка

垫片组набор прокладок

管接头штуцер

螺纹厌氧锁固胶анаэробный блокирующий клей для резьбового соединения

圆柱固持胶клей крепёжный стержневой

集油盒маслосборник

90度NPT弯头угольник NPT

接头座державка штуцера

管卡зажим трубы

管箍（卡管箍）хомут бандажный

支座стойка

顶紧螺钉винт стопорный

支架опорная стойка

（密封）垫环бандаж

缓冲垫в амортизационной подушке

液压拨阀器гидропресс для выталкивания

加长杆удлиненный рычаг

压套зажимная втулка

短丝杠короткий ходовой винт

减震器амортизатор

三通тройник

角截止阀запорный клапан

充气наполнение

氮瓶阀вентиль азотного баллона

锁管замковая пружина

警告牌тревожная бирка

通径условный проход

压风机 吹风机воздухопродувка

手轮маховик

双骑卡子двукрылая защёлка

沉淀室отстойная камера

滤网фильтрационная сетка

喷管сопло(сопловая труба)

档住（滤物）заградить

喷水流струя

溶剂растворитель

挡流板водоотбойный щит

正压头положительный напор

容积效率объёмная эффективность

移动中心距изменять межцентровое расстояние

每分钟…转число оборотов в минуту

施力приложить силу

脉动пульсация

平稳均匀плавно и равномерно

宽度超过多少по ширине шире на

停机простой

冲数число ходов

冲程длина ходов

弯角угол поворота

无故障运行期срок безотказной службы

25冲/分 25 ходов в минуту

固定式的станционный

横截面积поперечное сечение

代用品заменяющее вещество

螺纹接头松ослабление резьбового соединения

预紧подтягивание

关于张紧力矩насчёт натяжного момента

跑合试验期间в период обкаточного испытателя

点蚀оспенная коррозия

视孔盖смотровая крышка

压扁厚度продавлённая толщина

翅曲перекашивание

锥孔коническое отверстие

孔台肩приступ расточки

两轴不同轴несовмещение двухосей

2.2泥浆罐设备

2.2.1除砂器пескоотделитель

除砂器部件明细список запчастей

底座основание

主支架ведущая подставка

侧支撑боковое крепление

筛箱总成коробка сетки

震动筛вибросито

滤网сетка/сито

筛 筛网решето

振动筛总成вибросито в сборе

D300除泥器筛布D300 сито для илоотделителя

振动筛固定架подвеска

震动电机вибродвигатель

振动轴总成вал

38目振动筛平筛布38# плоское сито

140目校锥筛布140# пирамидное сито

筛网螺栓张紧装置система натяжения болтов сита

除砂器小锥体конечный конус пескоотделителя

吊钩 拉钩  U形环серьга

压力表манометр

压力表接头соединитель манометра

泥浆进出口вход и выход раствора

螺栓болт

快装螺栓набор быстросменяемых болтов

螺母гайка

垫圈шайба

弹簧垫圈пружинная шайба

电动机электродвигатель

电机座основание двигателя

皮带轮护罩кожух шкива

三角皮带клиновая ремень

防爆开关взрывозащитный включатель

排砂槽жёлоб

排砂槽挡板подвесник жёлоба

弹簧底垫втулка пружины

护罩кожух

泥浆清洁器гидроциклонный очиститель

筛眼（1平方英寸上的）меш

筛孔 网眼ячейка сита

2.2.2除泥器илоотделитель/гидроциклон

除泥器零部件список деталей гидроциклона

除泥器小锥体конечный конус илоотделителя

三角皮带клиноремень

电缆кабель

软金属管металлический шланг

固定夹子зажим

标牌табличка

盲法兰глухой фланец

隔振垫环амортизатор

2.2.3真空除气器вакуумный дегазатор

除气立管дегазационный стояк

2.2.4罐面设备

泥浆罐ёмкость для глинистого раствора

药品罐химреагентная ёмкость

真空罐вакуумный бак

清洁器очиститель

泥浆罐ёмкость бурового раствора

水罐водяная ёмкость

冷却罐ёмкость охлаждения

生活区бытовая зона

油罐区зона масляных ёмкостей

罐(较大的储罐)ёмкость

罐(比ёмкость小)резервуар

罐(最小如汽车的油罐)бак

手提的气罐баллон

液面调节装置устройство регулирования уровня

遮风棚ветровое укрытие

2.2.4.1防风保暖棚тепло-ветрозащитное укрытие

防砂棚укрытие от песка

防风防砂系统система защиты от ветра и песка

保暖系统система отопления

保暖管线及保暖设备трубопровод и оборудование для отопления

骨架каркас

埋地箱式结构подземная коробкочатая конструкция

人字盖двухскатная крышка

屋脊ребро

斜拉板наклонная распорка

十字拉杆крестовая натяжная стержень

屋顶脊瓦коньковая черепица

防锈层антикоррозийное покрытие

罐上插管канюла(я)  в ёмкости

板条 档板 夹板 夹条планка

墙板стеновая планка

侧墙板内压板нажимная планка боковой стенки

钻台区侧墙压板нажимная планка бокового щита

斜拉杆наклонная тяга

顶板压板нажим крышки

2.2.4.2泥浆枪пушка бурового раствора

2.2.4.3剪切泵срезной центробежный насос

离心机центрифуга

泵体корпус насоса

前护板передняя защитная плита

蜗轮总成червячный комплект

剪切板сдвиговая плита

副叶轮вторичное колесо

护板защитная плита

垫圈шайба

油杯масленка

填料набивка

轴承压盖нажимная крышка подшипника

油孔盖смотровая крышка

轴承托架опора подшипника

四方螺塞четырехгранная пробка

键шпонка

锁紧垫圈замковая шайба

轴ось

挡泥环грязеотражательное кольцо

防尘环пылезащитное кольцо

压板组件комплект прижимной планки

水套водяная рубашка

涨套расширительная рубашка

小皮带轮маленький шкив

开口销шплинт

盖(罩)型螺母колпачковая гайка

方螺母квадратная гайка

螺柱шпилька

2.2.4.4旋流混合器вихревой смеситель

进口管входная труба

内筒внутренний цилиндр

外筒внешний цилиндр

排出管выкидная труба

碟阀дроссельный клапан

漏斗воронка

旋流式混合漏斗циклонная смесительная воронка

循环漏斗嘴子сопло циклонной воронки

进料口питательный вход

出液口выход раствора

接管соединительные патрубки

循环циркуляция   (круглое движение)

2.2.4.5砂泵

砂泵шламовый насос

泵壳корпус насоса

叶轮колесо

管塞заглушка（проба）

卡环запорное кольцо

压板нажимная плита

轴承压盖крышка подшипника

油标уровнемер

填料压盖крышка набивки

填料箱коробка набивки

轴套втулка осевая

联轴节弹性块упругий блок соединительной муфты

柔性石墨填料графитная набивка

填料盒压紧螺栓уплотнительные болты корпуса сальника

2.2.4.6加重泵насос для утяжения

地面加重漏斗 наземная воронка для утяжения

加重泥浆系统система утяжения глинистого раствора

2.2.4.7液下泵электронасос

多用液下泵многофункциональный гидравлический насос

吊耳ушко серьги

电机架подставка электродвигателя

弯管кривая труба

电机электродвигатель

联轴器муфта сцепления

盘根сальник

泵座опора насоса

泵壳корпус насоса

前盖передняя крышка

2.2.4.8离心泵центробежный насос

离心机центрифуга

隔爆型离心机控制装置взрывозащитный гидравлический насос

主机带轮шкив ведущего мотора

轴承座гнездо подшипника

箱体корпус центрифуги

滚筒барабан

螺旋推进器винтовой транспортёр

差速器дифференциал

底座основание

螺旋推进器轴承подшипник винтового транспортёра

油壬штуцер

油壬连接(接头)шарнирное соединение

三通тройник

球阀шаровой клапан

主机护罩защитный кожух ведущего мотора

液力耦合器гидромуфта

主电机ведущий мотор

控制箱контролёр

辅电机вспомогательный двигатель

辅机带轮шкив вспомогательного мотора

辅机护罩защитный кожух ведущего мотора

进液胶管шланг входного раствора

主电机三角带клиноремень ведущего электродвигателя

转鼓小端轴承подшипник винтового транспортера

螺旋输送器轴承подшипник винтового транспортёра

差速器轴承подшипник дифференциала

差速器油封сальник дифференциала

滚筒油封сальник барабана

骨架油封усиленное уплотнение/уплотнение каркаса

定位圈фиксирующее кольцо

侧板боковая планка

补给泵вспомогательный насос

补给泵доливной насос

灌注泵подпорный насос

电动喷淋泵электроразбрызгивающий насос

喷淋泵总成агрегат разбрыгивающего насоса

喷射式漏斗струйная воронка

卡环зажимное кольцо

喷射清洗机разбрызгивающий механизм очистки

搅拌器перемешалка

搅拌机смеситель

螺旋搅拌器спиральный смеситель

悬臂吊консольный кран

真空泵ваккум-насос

底座подставка

真空控制阀вакуумный клапан управления

防爆启动器антидетонационный пускатель

气水分离器воздухо-водяной разделитель

真空泵进水软管водоприёмная шланг ваккума-насоса

主电机главный электродвигатель

主管главная труба

2.2.4.9泥浆管汇

水龙带штанг буровой

节流管汇дроссельный блок

自封母接头контрольная муфта

自封公接头контрольный ниппель

压力表манометр

节流管线линия для дросселирования

高压泥浆管汇нагнетательный манифольд

高压管汇манифольд высокого давления

高压软管рукав высокого давления

高压阀грязевой клапан

不锈钢球阀шаровой клапан из нержавеющей стали

节流阀 /蝶阀дроссельный клапан

安全阀предохранительный клапан

十字头 四通крестовина

快放阀быстродействующий выпускной клапан

球面油壬шарнирный штуцер со сферической поверхностью

汇流器сливное устройство

管节секция трубопровода

排放废液слив брачного раствора

水罐водяная ёмкость

节流дросселирование

水龙头вентиль (кран)

旋塞阀вентиль

组装阀门клапан на манифольде

高压管线линия высокого давления

快换密封接头быстросменный уплотнительный соединитель

耐坠撞的油壬接头ударопрочный штуцер

盘根набивка

离心机центробежная машина

混合漏斗смесительная воронка

气液分离器разделитель газожидкости

2.3固控常用术语

活塞往复进给运动возвратно-поступательное движение штока поршня

渗漏протечение/пропуск во что

渗漏утечка

流走водоотлить

混合泵配备功率мощность смесительного насоса

固相混合速度скорость смещения твёрдой фазы

加水入储罐заливать воду в ёмкость

输送(管线)поставить

失水водоотдача/влагоотдача

试水压проводить опрессовку

压力降упад давления

制造级别класс изготовления

性能级别класс характеристики

材料级别класс материалов

真空度вакуум

排气воздухоотвод

压力脉动импульс давления

含砂量содержание песка

处理能力способность переработки

振动力сила вибрации

沉淀осаждаться

循环циркуляция

2.4钻井液глинистый раствор

泥浆глинистый раствор

高压泥浆глинистый раствор высокого давления

泥浆挡板заслонка

泥浆比重计 液体比重计 浓度计денситометр

泥浆储箱емкость

泥浆结构строение глинистого раствора

每分钟泥浆流量расход глинистого раствора

泥浆柱столб глинистого раствора

泥浆处理剂обрабатывающий агент

泥浆电导率проводимость глинистого раствора

泥浆性能控制контроль глинистого раствора

泥浆杯стакан глинистого раствора

泥浆密度удельный вес глинистого раствора

池пруд

泥浆槽жёлоб глинистого раствора

泥浆纤维волокно глинистого раствора

泥浆滤后液отфильтрованная жидкость

泥浆流量поток глинистого раствора

泥浆净化槽жёлоб очистки глинистого раствора

泥浆管线линия глинистого раствора

泥浆测井图карта каротажа глинистого раствора

泥浆测井каротаж глинистого раствора

泥浆损耗потеря глинистого раствора

泥浆损失比重计детектор потери глинистого раствора

泥浆站глиностанция

泥浆压力表манометр глинистого раствора

泥浆设计проектирование глинистого

泥浆记录запись глинистого раствора

泥浆堵пробка глинистого раствора

沉淀器 分选器 水分离器сепаратор

泥浆分离器сепаратор глинистого раствора

振动筛вибрационное сито

泥浆稳定度стабильность

流量поток

泥浆罐емкость глинистого раствора

增粘计загуститель

降粘剂понижатель вязкости

比重удельный вес

比重称удельные весы

比重指示计индикатор удельного веса

粘度вязкость

水基泥浆водяной глинистый раствор

水基混油泥浆водонефтяной эмульсионный глинистый раствор

油包水乳化剂вода в нефти эмульсия

失水量количество потери воды

淡水泥浆глинистый раствор с пресной водой

初切力начальный срез

静切力статический срез

PH值 PH значение

PH值记录仪рекордер PH значения

PH值测定计PH метр

含盐量содержание соли

含盐的солённый

含水的водосодержащий

含砂量содержание песка

盐水泥浆солёный глинистый раствор

盐水солёная вода

盐水基泥浆на базе солёной воды

含盐泥浆глинистый раствор с солей

盐析выделение соли

固相物твердая смесь

碳酸盐基泥浆раствор на карбонатной основе

抑制性泥浆ингибированный глинистый раствор

钻井泥浆的类型及密度тип и плотность бурового раствора

微矿泥浆слабоминерализованный глинистый раствор

泥浆密度плотность цементного раствора

泥浆流量传感器датчик подачи раствора

三冲(行)程泵трехактный насос

泥浆材料глиноматериалы

泥浆槽жёлоб для глинистого раствора

失水量 водоотдача

(泥浆)气侵 充气газирование

泥浆脘气дегазация раствора

泥浆内加重晶石баритозация

亚硫酸盐 酒精废物 废液сульфит-спиртовая барда

加重剂утяжелитель

催凝剂ускоритель схватывания

泥浆漏失уход глинистого раствора

水泥比(因数)водоцементный фактор

捣固трамдование /трамбовка

用重晶石加重泥浆бартизация

泥浆成分

加重剂утяжелитель

重晶石барит/тяжёлый шпат

烧碱сода-каустик

纯碱сода углекислая

羧车基纤维素钠盐кмц：карбо метил целилюза/CMC

硫酸盐сульфаты

天然硫化物сульфиды природные

泥浆盘根盒грязевой сальник

泥渣分离器шламоотделитель

沉淀池отстойный пруд

备用池泥浆池запасный пруд

泥浆搅拌器刮刀шабер глиномешалки

泥浆池приёмный пруд

泥浆防盆盒юбка грязевая

淤泥槽 岩屑聚集器шламосборник

循环系统ЦС

泥浆枪пистолет для разбивки раствора

泥浆管线气包 空气包азотный компенсатор

精号筛крупное сито

细号筛мелкое сито

（计量）泥浆池приёмный мерник

泥浆筛 粘土水泥浆的шламоочистительное сито

泥浆压井задавание скважин буровым раствором

蓄能器充氮压力давление аккумулятора для наполнения

泥浆泵管线连接обвязка насоса

沉砂池отстойник

排水沟водосточный жёлоб

携砂вынос шлама

泥浆漏失поглощение раствора

注泥浆 灌泥浆заиливать

钻井泥浆稠化剂добавка-загуститель

泥浆渗透проникновение раствора

池шлам в амбар

配方рецептура глиноцементной пасты

泥浆池шлам-бассейн

泥浆出口管线выкидная линия

泥浆出口люк стока раствора

泥浆盘根грязевая манжета

泥浆漏失带зона поглощения

三联泵триплекснасос

三缸的триплексный насос

吸口всас

吸入阀门впускной клапан

放出阀门 排出阀门выпускной клапан

泥浆成分：

- 粘土глина；2 水вода 3、烧碱；4、纯碱；5、煤碱基ЦГЦР；6、羧甲基纤维素钠盐КМЦ(CMC) 7、降粘度铁铬木质素磺酸盐ФХЛС；8、原油；9、графит润滑降摩阻降扭矩；10、加重剂утяжелитель；11、盐соль；12、淀粉крахмаль；13、重铬酸钠，红矾，降黏度，抗氧化剂хромпик

重晶石барит

重晶石的баритизированный

加重的утяжелённый

药品试剂реагент

硼润土бентонит

碱灰кальцинированная сода

苛性钠едкая натрия

药品реагент

泥浆防喷盒（圆柱形防喷盒 1米高 防泥浆四溢）юбка грязевая=юбка против разбрызгивания

稀释剂разбавитель

稀释 冲淡разбавление

备用泥浆заготовленный глинистый раствор

泥浆添加剂добавка к буровому раствору

失水率：водоотдача

固相物含量：содержание твёрдых веществ

抗剪性能сдвиг

塑性粘度пластичная вязкость

第3部分 钻机主机

3.1钻机буровая установка  б./у.

固定式钻机буровая станционная установка

自走式钻机самоходная буровая установка

中深井钻机буровая для среднего бурения

海上钻机буровая установка морская

陆上开采电驱动钻机буровая установка с электроприводом для бурения на суше

陆用钻机наземная буровая установка

利用电网电源的钻机буровая установка с питанием от электросети

陆上柴油驱动钻机буровая установка с дизельным приводом для бурения на суше

安装于汽车底盘上的可移动式钻机буровая установка передвижная ,смонтированная на автошассе

服务钻机буровая установка для обслуживания

自升式的海洋钻机морская буровая установка самоподъёмного типа

全套钻机产品полный набор буровой установки

钻机全套输气管线комплект воздушного трубопровода для буровой установки

管线总成жёлоб трубопровода и кабелей в сборе

钻井时现场安装运行测试шеф-монтаж пуско-наладочные и сопровождающие работы при бурении

交流顶驱верхний привод переменного тока

浅井мелкая скважина

提升曲线диаграмма подъёма

3.1.1底座основание

螺旋上升井架底座основание вышки типа спирального подъёма

自动升降型底座основание автоподъёмного типа

箱式基础основание коробчатого типа

高架基础подвышечное основание

液压升降系统гидроподъёмная система

底座一段секция основания

基柱опоры основания

救生梯спасательный трап

从…方向到地的梯子лестница с стороны на землю

绝热材料теплоизоляционные материалы

轴端конец вала

排水沟водоотводный канал

吊耳ушка

提升环подъёмное кольцо

钢芯стальной сердечник

打基础заложить фундамент

承载件несущая часть

刚性部件жёсткие блоки

槽канавка

底跨 跨距промежуток

基座上的井中心位置центр скважины обозначаемый на базе

3.1.2井架вышка

3.1.2.1井架

前开式钢架井架открывающаяся спереди вышка

K形井架К-образная вышка

(钻)K字型构架полураскосная ферма

A型井架A-образная вышка

水平开式горизотально-открытый

井架居中центровка вышки

井架大腿нога вышки

左右基座левая-правая платформа

段секция

后台задняя секция основания

钻台буровая площадка

二层台верховая палата /верховая люлька

安全逃生滑道жёлоб для эвакуирования персоналов при аварийном случае

二层助力绞车верховая лебёдка

云台控制вертушка

立根台пол свечей

钻杆盒 下立根室подсвечник

下立根容量ёмкость подсвечника

立根室容量ёмкость одного магазина для свеч

立根摆放装置устройство перемещения с переноса свечи

安全车 工作台 吊台аварийная люлька

转盘下横梁подроторная балка

转盘台роторный стол

扶正器台площадка центратора

坡道 引桥приёмный мост

钻机台面пол буровой (площадки)

立柱 立管стойка

基板база

左前塞座левая передняя база

左后立柱левая задняя стойка

有效负荷полезная нагрузка

连接架соединительная база

支梁опорная балка

支架подпорка

人字架后腿задняя нога козла

缓冲装置буферное устройство

铺板настил

安全装置устройство безопасности

活动电缆

槽съёмные кабельные желоба

绳结固定装置механизм крепления мертвого конца

斜撑наклонная распорка

斜撑подкос

拉条 斜梁распорная балка

横梁поперечник

井架的横梁 横拉筋пояс  раскос

角撑угловая опора

斜拉杆наклонный натягивающий стержень

拉杆рычаг

拉销зацеп выстакивания

宽翼椽горизонтальная палка

支腿упор/упорные ноги

气管线газопровод

导气龙头воздушный кран

导气管воздушная труба

回流管/单向管обратная труба

4寸排水管дренажная труба диаметром 4in

方管квадратная труба

笼梯клеточная лестница

支承框поддерживающая рама

挡座стопорный ограничитель

紧固件крепёжные детали

三节钻杆立根的架工工作台балкон для верхового

井架底座前大梁верхний рамный брус

天车下梁 подкронблочная балка

钢结构件стальная конструкция

高强度螺栓болты с высокой прочностью

转盘边的铺台площадка ротора

配绳系оснастка талевой системы 5×6

围栏ограничение

防护栏защитное ограждение

栏杆перила

气罐 气瓶воздушный баллон

贮气罐воздухосборник

空气缓冲罐буферный воздухосборник

灯具осветительная арматура

日光灯лампа дневного света

探照灯прожектор

应急灯灯泡лампочка на аварийное освещение

探照灯灯泡лампочка на инжектор

井架标高灯лампа-маяк вышки

顶灯плафон на вышке

液压缸гидроцилиндр

工程液压缸инженерский гидравлический цилиндр

油缸活塞杆шток цилиндра

液压装置гидравлика

销палец

销子штифт

销轴валик-штифт

定位销штифт-фиксатор

双锥销двухконусный штифт

锁销замковый штифт

防剪销предохранительный/срезной штифт

导向销направляющий штифт

助力器контргруз(вспомогательный груз)

绞车梁两端два конца балки лебёдки

别针булавка

托盘поднос

盘刹支架кронштейн тормоза

连接架соединительный кронштейн

结构件структурный узел

起升三角架подъемный козёл

人字架腿портал

人字架斜撑杆угловой пояс

长径移动弯头длиннорадиусное подвижное колено(угольник)

导轨装置направляющее устройство

耳座孔гнёздо ушка

方支座квадратная опора

(安全绳)小钩крючок

鼠洞шурф

自锁螺母самозажимная гайка

蝶形螺帽гайка-барашек

调整垫регулирующая прокладка

固定圈стопорное кольцо

档油圈 档油板 油封маслоотражатель

校正井架位置корректировка положения вышки

3.1.2.2术语

横向移动поперечное перемещение

不停地移动беспростойное движение

运输尺寸размеры в транспортном положении

配套供应в комплект поставки входят

与垂直方向钻井角度угол бурения от вертикальности

凭丰富的经验на основании большого опыта

分放物资размещение средств в

最终用户конечный пользователь

视野开阔хороший обзор

公路交通规则правила движения по автомобильным дорогам

与地面同水平на уровне земли

基础部件名细элемент блоков основания

安装至水泥板上时при устанавливании на бетонные плиты

在一定界限内安装установить в определённых пределах

结构上适用于конструктивно приспособлен к чему

垂直状态安装монтироваться в вертикальном положении

依  顺序安装расположение по порядку

安在井架腿上установлены на ноги вышки

低位安装монтаж в нижней позиции

有效高度действующая высота

最大负荷наибольшая нагрузка

长径的длинорадиусное

凹下的вогнутый быстросоединитель

凹凸的вогнуто-выпуклый

弯曲的 拱状的выгнутый

上开档 верхний промежуток

土质松гурунт рыхлый

灌混凝土производить цементировку

残留物постороние остающиеся вещества

挤压变形деформация от сжатия

抗风力парусность

低位низкое положение

卸到一边убрать в сторону

弯曲强度прочность на изгиб

变形деформация

旋转…度вращать под углом

可旋270度角вращаться под углом 270 градусов

适应адаптатация к чему

翻转的поворотный

强度校核расчет на прочность

平行四边形параллельный четырехсторонний

利用原理в принципе чего

稳定度устойчивость

高空作业 работа на высоте

下沉заглубление

避免振动和变形предохранить что от удара и деформации

碰弯изгибаемый

校直；改正поправлять

避免潮湿水浸而腐蚀коррозия от влажности и воды

穿销轴одевание валика-штифта

使成圆形придать чему круглый вид

楔入孔中заклинить в отверстие

固定住завязать

打出выбить

切去多余部分отрезать лишнюю часть

受力部位несущее место

抗负荷устойчивый к нагрузкам

结构受力分析структурный силовой анализ

强度校核расчёт на прочность

夯实утрамбовать

修平подравнивать

排水отлив воды

钢结构手册руководство по стальной конструкции

安装准备подготовка к монтажу

浇注заливка

平整распланировка

挖土вырыть землю

坡度масштаб наклонности

回填отсыпать грунта/засыпать обратно

用“十”字标出отмечен знаком“十”

立根负荷нагрузка от свечей

钻台下缘низ пола буровой установки

3.1.3绞车лебёдка

绞车组装线линия сборки лебёдок

液压绞车гидролебёдка

电动绞车электролебёдка

测井绞车каротажная лебёдка=глубинная лебёдка

大绳滚筒инструментальный барабан

绞车滚筒подъёмный барабан

开槽滚筒барабан с канавкой

角传动箱угловая передаточная коробка

绞车功率мощность лебёдки

绞车上的进尺传感器трансформатор проходки

传动箱（变速箱）коробка передачи

齿轮减速器зубчатый редуктор

箱体корпус коробки

齿轮输出轴выходной вал зубчатого колеса

齿轮输入轴входной вал зубчатого колеса

主动轴ведущий вал

齿轮轴вал зубчатого колеса

齿轮齿зубья зубчатого колеса

大齿轮зубчатое колесо

小齿轮шестерня

垫片прокладка

垫片组пакет прокладок

提环подъёмная серьга

绞车限位器ограничитель хода лебёдки

呼吸帽вентиляционная крышка

放油滤清器высасывающий фильтр

喷淋润滑смазываться разбрызгиванием масла

绞车冷却水罐водоёмкость для охлаждения лебёдки

套装水罐комбинационная водоёмкость

快放阀клапан-разрядник

弹簧垫圈граверная шайба

连接销соединительная штифт

离合器气囊баллонет муфты сцепления

键шпонка

键槽шпочная канавка

（集）连接件 固定件крепёж

万向轴карданный вал

吊耳；吊环подвесное ушко

弹簧垫пружинная шайба

管套чехол трубы

挂离合器зацепить муфту сцепления

齿轮泵зубчатый насос

加速器ускоритель

增速увеличение скорости

换档переключение скоростей

空档нейтральная скорость

换底挡переключение на низкой скорости

主滚筒главный барабан

手动刹车轮тормозной шкив с ручным приводом

螺旋线线轴со спиральной муфтой

推档включение скоростей

手起动鼓轮барабан ручного запуска

盘式离合器дисковая муфта сцепления

摆线针轮циклоидальная шестерня

盘式刹车тормоз тарельчатого типа

（链条）齿звёздочка

支架 架子на салазках

绞车支架подставка лебёдки

安装板монтажная плита

方法兰螺栓шпильник квадратного фланца

气动绞车пневмолебёдка/пневматическая лебёдка

5T辅助气动绞车вспомогательная пневмолебёдка нагрузкой 5T

离合器муфта сцепления

气缸пневмоцилиндр

曲轴коленчатый вал(коленвал)

花键воротник

齿轮副зубчатая пара

曲柄；曲轴拐кривошип

托架 台基 底座тумба

进气（水）管впускная труба

支承架держатель

轮缘обод

排档气开关газовыключитель

放气阀выпускной клапан

换向阀переключательный клапан

手动换向阀ручной вентиль

缓冲阀буферный клапан

过卷阀клапан перемотки

调压继气器воздушное реле для регулирования давления

单向导气龙头клапан односторонний воздушный

闭锁接头запорный замок

气动马达修理包ремонтный набор для газового мотора

追加供货в дополнение к чему поставки

按50Hz生产выпускаться для частоты 50 Гц

恶劣工矿条件下при жёстких режимах

配备оборудован

额定功率номинальная мощность

有用功率полезная мощность

最大输入功率максимальная входная мощность

额定气压номинальное давление

3.1.4液压猫头Гидравлическая раскрепитель

液压猫头гидрокатушка(гидрораскрепитель)

猫头绳канат катушки

猫头绳канат для безопасной катушки

猫头绳小钩зацепка каната катушки

猫头绳滑车блок каната катушки

猫头轴вал катушки

带捞砂滚筒的猫头轴вал катушки с тартальным барабаном

楔块клин

活塞杆шток поршня

动滑轮подвижной блок

尼龙档圈стопорное кольцо из нейлона

半圈螺钉винт с полукруглой крышкой

防尘圈пылезащитное кольцо

导向环направляющее кольцо

孔用方形圈квадратный сальник

楔块клиновая колодка

3.1.5减速器 减压器редуктор

齿轮油масло трансмисионое

摆线减速器циклоидальный редуктор

气囊推盘式离合器шино-пневматическая муфта сцепления

万向轴十字轴总成узел кардана

链盒箱цепная коробка

链条传动箱цепная коробка передачи

链轮 星形轮зубчатая звёздочка

从动齿轮ведомная зубчатка

链轮цепное колесо

链节/片环звено цепочки

从动链轮 ведомая звёздочка

主动链轮ведущая звёздочка

链条цепочка

链板 齿条зубчатая рейка

窄V三角带узкая клиноремень

联组V带装置групповая клиноременная передача

传动轴трансмиссионный вал

主动轴ведущий вал

从动轴ведомый вал

变速轴вал перемены скоростей

并车轴блокирующий вал

供气系统система подачи воздуха

挡数число скоростей

齿轮传动зубчатая передача

传动比передаточное число

低速 慢速тихий ход

空转 无载 运转 开路холостой ход

倒档задний(обратный) ход

同步синхронный

3.1.6水冷却弹簧自锁盘式组合刹车

盘式刹车дисковой тормоз

摩擦离合器сцепление типа фракционных дисков

离合器气囊воздушная камера сцепления

双头螺栓шпилька

垫环шайба

弹簧圈пружинное кольцо

动摩擦盘组件узел фрикционного диска

夹管зажимная труба

压紧盘нажимный диск

平垫圈плоская шайба

自锁螺母самоконтрирующая гайка

开槽螺母шлицевая гайка

汽缸цилиндр

六角螺钉шестигранный винт

密封件уплотнитель

中间管промежуточная труба

齿轮зубчатое колесо

中间盘组件узел промежуточной плиты

双活塞двойной поршень

复位弹簧возвратная пружина

内弹簧внутренняя пружина

弹簧护圈держатель пружины

平头螺钉плоскоголовой винт

安装法兰/护圈установочный фланец

压紧盘组件узел нажимной плиты

端板组件узел концевой плиты

摩擦盘/摩擦块фракционный диск

摩擦件фрикционный элемент

管塞пробка（заглушка） для труб

风冷式电磁涡流刹车тормоз воздушного охлаждения с электромагнитным вихревым током

刹车片тормозная колодка

刹车力усилие торможения

制动板стопорная плита

刹瓦тормозная колодка

刹把тормозная рукоятка

刹车凡尔тормозной клапан

刹车鼓тормозной барабан

刹车片/闸瓦тормозная колодка

刹带тормозная лента

刹车功率тормозная мощность

刹车汽缸тормозной цилиндр

刹车踏板тормозная педаль

刹车总成тормозной узел

刹车平衡器тормозной балансир

水刹车гидравлической тормоз

刹车放气разрядник-тормоз

3.1.6变频调速异步电机асинхронный частотно-преобразовательный электродвигатель

防爆式电动机электродвигатель во взрывобезопасном исполнении

备用电机аварийный электродвигатель

底座основание

工程液缸технический гидроцилиндр

左支架левый кронштейн

右支架правый кронштейн

缓冲器 减振器амортизатор

3.1.7双头输出变频电机двухстопорно-регулируемый электродвигатель

轴端盖крышка торца муфты

离合器鼓心бандаж муфты

衬套；轴套втулка

盲堵глухая пробка

管接头штуцер

管套чехол трубы

弹簧垫пружинная шайба

垫прокладка

调整垫регулирующая прокладка

六角头螺栓шестигранный болт

平头螺栓плоскоголовый винт

压紧；接线端зажим

复位弹簧возвратная пружина

弹簧座держатель пружины

制动板стопорная плита

止动板стопорная планка

铭牌заводская табличка

定子статор

转子ротор

第4部分 钻台设备

4.1天车кронблок

天车кронблок

天车台платформа кронблока

天车滑轮блоки кронблока

天车滑轮组(复式滑车)полиспаст кронблока

主动轮ведущий шкив

天车大梁подкронблочная балка

天车架рама кронблока

天车起重架支架грузоподъёмная подставка кронблока

天车安全台платформа безопасности

防碰天车装置 游动滑车上升限制管противозатаскиватель

游车上升限止器 天车防撞装置ограничитель подъёма талевого блока

高度限位器ограничитель высоты

缓冲架буферная балка

快绳滑轮шкив для талевого каната

捞砂滑轮татальный шкив

大直径滑轮шкив большого диаметра

拆分式大轴套разделительная втулка

电子模块электронный блок

通讯装置коммуникальное устройство

负荷从 至интервалы нагрузок от до

六种类型大负荷产品供货поставить что для 6 модулей нагрузкой

最大净负荷наибольшая статическая нагрузка

最大提升力наибольшее подъёмное усилие

4.2游车талевый блок

游动滑车--大钩талевой блок-крюк

大钩крюк

小钩крючок

掣子защёлка

顶杆выталкиватель

游车坠落падение талевого блока

钢丝绳трос

钻井钢丝绳буровой стальной канат

传动绳ведущий анкер/винтовой канат

钻井钢丝绳буровой канат

钢绳绳卡хомут стального каната

绳系оснастка

三股儿绳верёвка из 3 нитей

顺穿одевание по порядку

针式滴油器（游动滑车上）игольчатая капельная маслёнка

缠钢丝绳的鸭嘴ковш

高绳钩 猫头钩якорь

绳帽（钢丝绳接头）ропсокет

钢丝绳夹持器канатодержатель

钢丝绳绳卡зажим для каната

钢绳套петля стального каната

顺穿大绳прямая оснастка

花穿大绳крестовая оснастка

穿过вдернуть через

穿绳вводить канат

绳松垂прогиб каната

死节мертвый конец

活节ходовой конец

最大提升力максимальная подъёмная сила

最大快绳拉力максимальная сила натяжения талевого каната

最大绳速максимальная скорость каната

钢绳直径диаметр стального каната

离开钢绳отойти от каната

4.3大钩крюк

钻井大钩буровой крюк

吊车大钩крюк крана

小钩зацепка

无负荷的大钩пустой крюк

大钩载荷нагрузка на крюк

大钩额定载荷номинальная нагрузка крюка

大钩提升速度скорость подъема крюка

大钩悬重грузоподъемность на крюке

吊上зацеплять

大钩悬挂高度высота крюка

摘钩расцепить крюк

大钩支架подкрюкоблоковая подставка

大钩口зев крюка

按两种方式生产производить в двух вариантах

实用温度пригоден для работы при температуре

开采大钩эксплуатационный крюк

4.4电动倒绳机устройство для перемотки талевого каната

倒绳机реверсивная машина каната

换向 逆转 逆行 反向реверсия

基架поддержка

传动拨杆приводной шток

绳轮барабан

花篮螺栓регулирующий двойной винт

钢绳润油器лубрикатор проволочный

紧扣крепление резьбы

（自动松脱）脱扣самоотвинчивание резьбы

三相交流发电机трёхфазный асинхронный электродвигатель

V带клиноремень

张紧皮带натяжение ремня

基座поддержка

驱动杆приводной шток

起重架подъёмник

缠绕 卷 绕法намотка стального троса

存绳хранение

缠绳наматывание

退绳разматывание

倒绳перемотка/ перематывание

乱绳заматываться

劈绳обрубка

通过胶带驱动приводиться в движение мотором через ременную трансмиссию

4.5死绳固定器крепитель мёртного каната

快绳排绳器УТК(урегулирователь или успокоитель талевого каната)

快绳稳定器框рама для успокоителя талевого каната

死绳稳绳器стабилизатор мёртного каната

接链器устройство для соединения цепи

卸扣器развинчиватель

加长杆удлиненный стержень

穿绳入吊环продеть канат через подвесное кольцо

自由端свободный конец

死绳мёртвый канат

死绳缠绕至滑轮槽обмотать мёртвым канатом  жёлоб шкива

固定死绳закрепление мёртного каната

4.6转盘ротор

转盘台стол ротора

转盘扭矩表индикатор крутящего момента ротора

转数比передаточное число

转动方向направление вращения

转矩常数постоянная крутящего момента

转盘方瓦вкладыш ротора

转盘卡瓦клин ротора

座圈обойма (рамная опора)

转盘大梁балка ротора

转盘变速器коробка передачи(редуктор) ротора

转盘传动链条приводная цепь ротора

转盘链条护罩кожух цепей ротора

双排链轮двойная цепная шестерня

转盘底座основание ротора

方瓦/方补心квадратный вкладыш

滚子方补芯квадратный роликовый клин

套管方瓦вкладыш для обсадной труб

刮泥器обтератель

转矩крутящий момент

转动вращаться/крутиться

转速скорость вращения

允许风速допускаемая ветровая скорость

正（侧）面лицевая(боковая)сторона

转盘传动装置передаточное устройство ротора

液压缓冲装置гидро-буферное устройство

液压管线гидравлический трубопровод

调节控制箱регуляторная коробка

喷淋润滑смазывание разбрызгиванием

带两排齿的驱动轴приводной вал с двухрядной звёздочкой

分体разрывной

整体цельный

适用于пригоден для чего

4.7钻杆动力钳АКБ

液气大钳АКБ(авто. ключ бурения=силовой ключ для б.т.)

吊钳УМК=универсальный машинный ключ

钻杆大钳силовой ключ для бурильных труб

液压大钳гидроключ

油管和抽油杆液压机械大钳гидравлический ключ для НКТ и насосных штанг

套管机械大钳механический ключ для обсадной труб(ОКБ)

液压套管钳гидравлический ключ колонн

吊钳 大钳машинный ключ

动力钳силовой ключ

开口动力钳открытый силовой ключ

气动大钳пневмоключ

手动紧扣和松扣链钳цепной ключ для ручного свинчивания и развинчивания

支撑钳удерживающий ключ

固定大钳фиксационный ключ

带两个铰链的大钳ключ с 2 шарнирами

全夹紧式大钳ключ с полным захватом

钳牙接触面积超过%поверхность контакта сухарей более   %

与  接触面контактирующая поверхность с чем

牙板 大钳钳牙сухарь на ключ

吊钳板牙сухарь на УМК(универсальный машинный ключ)

齿板（颚板） 钳头челюсть

大颚板большая челюсть

小颚板малая челюсть

鄂板架锒块серебряный блок челюсте-держателя

大钳尾柄хвостик ключа

销（定位导向）палец

锁紧装置стопорное устройство

调节丝杠регулирующий винт

惰轮паразитное колесо

齿轮зубчатое колесо

悬挂器 吊杆подвеска

吊杆подвесной рычаг

吊簧组группа подвесных пружин

太阳轮центральное колесо

低档气胎тихоходная шина

溢流阀перепускной клапан

丝堵пробка-винт

楔形卡瓦клин

上下钳口зев верхнего и нижнего ключа

液马达гидромотор

液压源/供液гидропитание

两档减速器редуктор с 2 передачами

换档переключение

内齿圈зубчатый венец с внутренним зацеплением

开口销шплинт

隔环промежуточное кольцо

换热器теплообменник

液压大钳修理包ремонтный набор для гидравлических ключей

高压泵насос высокого давления

轴承座опора подшипника

高压管接头штуцер под высоким давлением

缺口轮колесо с вырезом

钳子缺口зев ключа

卡管机构трубозажимное устройство

偏心接头эксцитричный замок

复位机构устройство восстановления

定位手柄фиксирующая рукоятка

浮体对壳体的对正зацентровка плавучего тела относительно корпуса

下壳体支架подставка нижнего корпуса

矩形槽паз с сечением прямоугольника

液压马达板щиток гидромотора

过滤器芯子сердцевина фильтра

单滑轮одиночный шкив

万向节кардан

移动油缸цилиндр передвижения

反扣螺钉левой винт

高档抽气阀пневматический клапан быстроходной передачи

缓冲缸амортизационный цилиндр

定位手柄фиксирующая рукоятка

支承缸支架подставка цилиндра

回油管возвратная масляная труба

钳牙挡块ограничитель сухарей на ключ

直角弯头прямой угольник

自封接头самогерметическое соединение

回油接头штуцер возврата масла

密封块уплотнительный вкладыш

油封масляное уплотнение

反涨式气胎离合器шинопневматическая муфта с обратным распуханием

输出齿轮выходная шестерня

传动轮передаточная шестерня

A型高压力胶管резиновый шланг типа A для высокого давления

紫铜垫прокладка из латуни

三通气开关трёхпроходный пневматический кран

二位选择开关переключатель с 2 положениями

复位杆стержень для восстановления исходного положения

快速放气阀клапан-разрядник

气控阀板щиток клапана с пневматическим управлением

总溢流阀общий перепускной клапан

回油阀маслообразный клапан

电磁阀электромагнитный клапан

三位四通电磁阀трёхпозиционный четырёхпроходный электромагнитный клапан

二位三通电磁阀электромагнитный клапан (двухпозиционный трёхходовой клапан)

手动换向阀ручной коммутационный клапан

电液换向阀электрогидровлический клапан переключения с серводействием

流量刻度шкал расхода

停止钮стопорная кнопка

油底壳垫子прокладка масляной ванны

与油管钳配套使用работать совместно с ключом для НКТ

薄壁管тонкостенная труба

钻头给进装置механизм подачи долота МПД

双速传动箱двухскоростная коробка передачи

复位弹簧возвратная пружина

带关闭装置的高压管线шланги высокого давления с запорной арматурой

套管接头соединение для обсадных труб

补偿汽缸компенсирующий пневмоцилиндр

安装部件принадлежность для монтажа

螺栓护丝предохранитель резьбы

推力толкающее усилие

偏磨односторонний износ

减速редукция

坡度；坡角наклон

成套供应поставлять в полном наборе

覆盖所有尺寸范围перекрыть весь интервал

размеров

与  配套в комплекте с чем

4.8指重表индикатор веса

指示盘указательный диск

（指重表）传感器трансформатор

记录笔перо фиксации

记录表часы фиксации

记录纸бумага фиксации

指针указательная стрелка

指针стрелка

直拉的прямотягивающий

输出压力误差отклонение выводного давления

指针归零исправить стрелку в нулевом положении

指重表灵敏度чувствительность указателя веса

快换接头быстросменяемый переходник

偏转角度угол вращения

震幅амплитуда колебания

表针卡滞зацепление стрелки

逆时针转动вращение против часовой стрелки表上弦заводить часы

记录参数фиксация параметров

记录压力变化фиксация перемены давления

4.9液压动力站гидравлическая станция

液压动力站гидравлическая станция

液压动力源источник гидроэнергии

液压控制箱контрольный пульт превентора(давления)

油罐ёмкость с маслом

柱塞泵плунжерный насос

纸滤бумажный фильтр

支座（底下）подставка

管状加热元件трубчатый электронагреватель

压力表开关переключатель манометра

液压传动гидравлическая трансмиссия

无级变速传动бесступенчатая трансмиссия

传动形式вид трансмиссии

压力调节范围大регулирование давления в большом диапазоне

通用性强хорошая приспособляемость

有效容量полезная ёмкость

拧紧外部构件крепить наружные узлы

卸载разгрузка

短期в коротком сроке

4.10水龙头вертлюг

两用水龙头двухфункциональный вертлюг

地质钻井水龙头вертлюг для геологического бурения

洗井水龙头промывочный вертлюг

泵水龙头насосный вертлюг

水龙带шланг буровой

寿命长的水龙带вертлюг с длительным сроком службы

水龙头吊环вертлюга

水龙头吊环防碰器устройство противостолкновения штропы

水龙头接头муфта вертлюга

水龙头中心管центральная труба вертлюга

冲管питательная труба

冲管旋转接头вращающая муфта питательной трубы

钻台区活节螺栓вертлюжный болт

立管стояк

立管鹅颈管гусак стояка

立管闸门клапан стояка

立管压力传感器датчик давления стояка

油封масляное уплотнение

泥浆盘根(盒)сальник глинистого раствора

接上和拆下水龙带подсоединение и отсоединение бурового рукава

优势在于преимущество состоится в чём

旋转频率达到достигать частоту вращения

承受最大 吨的管柱重量выдержать колонну до

设计温度рассчитан для работы при температуре

4.11司钻控制室

司钻室кабина бурильщика

控制室 控制器 пульт управления

钻台偏房кабина помощник- бурильщика

钻工（司钻）偏房 哨室 小休息室будка бурильщика

指示盘（板）управляющаяся панель

司钻控制台управляющая панель бурильщика

电控盘электрощит

空气分配器 气控阀воздухораспределитель

靠椅скамейка со спинкой

（电脑）接口интерфейс

门框створка

继气器воздушное реле

液晶显示器сенсорный монитор жидкого кристалла

钻井参数显示屏экран показания параметров бурения

光驱дисковод

指示灯индикатор

指示灯灯泡индикаторные лампочки

旋扭штурвал

摄像头видеокамера

主电机离合器муфта сцепления главного двигателя

闭锁接头штуцер замыкания

离心式防爆风机центробежный взрывобезопасный вентилятор

监视系统контрольная система

监控器контроллёр

有机夹胶玻璃армированное стекло с резиной

天窗окно верхнего света

司钻灯взрывозащитная флуоресцентная лампа

气控系统система воздухоснабжения

司钻控制室维修包ремонтный набор для кабины бурильщика

司钻控制室仪表盘术语

自动送钻指示灯лампа-указатель автоподачи долота

系统急停срочный стоп системы

离выключение

合включение

上扣заворот

卸扣отворот

声音控制управление громкостей

警报灯тревожная лампа

电机指示灯индеркаторная лампа

工作刹车手柄рукоятка раб.тормоза

水龙头正反转开关переключатель прямо-обратного вращения вертлюга

水龙头启停开关переключатель пуска-стопа вертлюга

主液压源压力表манометр глав.гидропитания

小液压缸微调节器压力表манометр микро.регул.мален.цилиндра

气动刹车воздушный тормоз

灌注泵启停按钮кнопки пуска и стопа подпорного насоса

加压泵起停按钮кнопки пуска и стопа насоса для добавки

转盘滚筒和刹车开关переключатель муфты ротора и тормоза ротора

停刹压力表манометр тормоза остановки

工作刹车压力表манометр раб. тормоза

监视器видеокамера

麦克风микрофон

绞车进给速度手柄рукоятка，дающая скорость лебёдки

喷水извержение воды

液压源启停пуск и стоп гидропитания

中间控制台средний пульт

电机A和自动送钻离合器手柄переключатель муфты электродвигателя A и муфты автоподачи долота

数值为钻压величина обозначает давление бурения

防沙遮阳棚буровой навес от солнца песка

第5部分 其它钻采设备

5.1防喷器：

防喷设备противовыбросовое оборудование ПВО

多功能防喷器универсальный превентор

生产防喷器эксплуатационный превентор

全封防喷器глухой превентор

液压控制闸板式防喷器гидравлические плашечные противовыбросовые превенторы

气(液)动防喷器/封井器превентор с пневматическим управлением

液压控制万能防喷器гидравлический универсальный противовыбросовый превентор

双向法兰固定的活塞式或环行防喷器поршевый или концевой превентор с двухсторонним фланцевым креплением

旋转防喷器вращательные противовыбросовые превенторы

维修用的防喷器ремонтный плашечный превентор

环型防喷器кольцевой превентор

环形防喷器ПУГ=превентор универсальный гидравлический

闸板防喷器плашечный превентор

单闸板防喷器одинарный плашечный

双闸板防喷器спаренный/сдвоённый плашечный превентор

防喷器控制台пульт превентора

闸板плашка

全封闸板полно-уплотнительная плашка

单缸闸板одинарная цилиндрическая плашка

液控闸板запорное устройство с шдроуправлением

剪切 闸板плашка срезающая

运程控制台дистанционный пульт управления

远程液压控制装置блок дистанционного гидравлического управления

防喷器液控ПУТ=пульт управления

防喷器控制装置контрольная арматура надземного превентора

中央监控台центральная контрольная панель

液控部件гидравлические блоки управлеиня

控制站关闭закрыть с пульта управления

手动或液动关闭закрыть вручную или гидравликой

橡胶密封件резиновая прокладка

防喷器胶芯уплотнитель превентора

环型密封物уплотнитель кольцевой

球型胶芯шаровой резиновый сердечник

胶芯каучуковый сердечник

空腔полость ПВО

定位销фиксатор

液动阀(防喷器)коренная задвижка

防喷器的四通крестовина превенторная

防喷管线факельная линия

放喷管线выкидная рабочая линия

出口管（短放喷用）короткий выкид

管接头(用于防喷器变管形)штуцер

封井заглушение

全封 半封полное уплотнение и полууплотнение

密封井口уплотнение устья скважины

关井перекрытие скважины

溢流заливание

井涌выплывание

井喷выброс/открытый выброс

井喷фонтанирование скважины

(钻)气喷газовый выброс

排除井喷исключение возникновения открытого фонтанирования

井喷警告предупреждение выбросов

井喷危险выбросоопасность

排除井喷исключение возникновения открытого фонтанирования

渗透 渗出просачивание

半封полузакрытый

全封закрытый

实现密封создать уплотнение

环形 放喷кольцевидное и фонтанирование

喷柱 喷流факел

水堵заглушитель

井液скважинная жидкость

钻井液介质中в среде буровых растворов

凝析气газоконденсат

井中无钻具时при отсутствии инструментов в скважине

管外空间затрубное пространство

技术服务类型вид технического обслуживания

压力作用下под давлением

连接尺寸присоединительные размеры

实验压力пробное давление

通孔проходное отверстие

通径условный проход

抗H2S стойкость к сероводороду

符合   标准в соответствии с чем

保证产品可靠性придать изделию надёжностью

使更换容易облечать замену чего

设备代号обозначение оборудования

结构简单простата конструкции

结构特点конструктивнные особенности

服务简单простота в обслуживании

钻具下到井底подать инструменты на забой

起下钻作业спуско-подъёмная операция

无特殊要求не предъевляет особых требований к чему

工艺流程可调гибкость технологических операций

5.2抽油机及抽油泵

5.2.1抽油机станок-качалка

游梁平衡式抽油机станок-качалка с баласирным кривошипом

游梁平衡式抽油机баласирный станок-качалка

连杆后置式普通抽油机обычный станок-качалка с задним креплением шатуна

抽油机的自动启动самозапуск станков-качалок

底座основание

驴头головка балансира

曲柄кривошип

曲柄销палец кривошипа

轴承подшипник

自调心滚珠轴承самоцентрирующие роликовые подшипники

人字齿轮轴шевронный зубчатый вал

涡轮传动装置устойство с червячной передачей

曲柄销支承座опора пальца кривошипа

游梁支承座опора баласира

中央轴承座центральная опора

驱动电机двигатель привода

电机导轨направляющий рельс электродвигателя

带焊接筒体的底座портативное основание с присваренной рамой

主配重главный противовес

附加配重дополнительный противовес

工字梁двухтавронная балка

钢性结构жёлская конструкция

焊接末端сварный накочник

光杆полированный крюк

光杆卡子зажим(хомут)для полированных штоков

最大扭矩пиковый крутящий момент

冲程（英寸）длина хода в дюймах

光杆负荷нагрузка на полированный шток

扭转和拉伸强度прочность на скручивание и растяжение

调平衡уравновешивание

扭到一边отвести в сторону

安装在地上установлен на грунт

野外条件в полевых условиях

依据经验на основе опыта

高技能人员队伍высококвалифицированный персонал

出错机率риск ошибок

产生转矩создать крутящий момент

平衡性сбалансированность

5.2.2二三级齿轮传动减速器двух-трёхступенчатый редуктор с зубчатыми передачами

小型减速器редуктор малых габаритов

齿轮传动减速器редуктор с зубчатыми передачами

双油路供油减速器двухканальный редуктор

人字齿轮шевронная шестерня

齿轮шестерня

从动齿轮ведомая шестерня

主动齿轮ведущая шестерня

输入轴входный вал

输出轴главный вал

中间轴промежуточный вал

减速器筒体рама редуктора

青铜轴承座бронзовая опора

油池маслянной картер

油槽канавка

给油器питатель

三角皮带клиновидные ремни

传动比передаточное отношение

整机重量масса агрегата

运转无噪声безшумная работа

维修服务сервисные услуги

技术维护техническое обслуживани

出口至экспортировать куда

5.2.3抽油杆насосный штанг

短抽油杆укороченный штанг

导向抽油杆направляющий насосный штанг

压力为  的抽油杆头насосная головка на давление

耐高温的耐燃抽油杆термостойкий несгораемый штанг

盘根（防泥浆油等）сальник

皮碗резиновая монжета

刮蜡器скребок для парафины

接箍муфта

抽油杆吊钩штаноговый крюк

抽油杆打捞器овершоты

抽油杆吊卡элеваторы для насосных штанг

按现代工艺生产изготовить по современной технологии

压力机上镦粗высажен на прессе

全长度方向上热处理обработка по всей длине

滚压螺纹накатать резьбы

铣制的公螺纹端头обточенный нипельный конец

自动控制（热处理）炉в печи с автомтизированным контролем

金属晶粒зернистость структуры металла

均衡的金属结构однородная структура металла

抗疲劳性усталостная высносливость

普通介质обычная среда

中性或弱腐蚀性液体нейтральная или слабокоррозийная жидкость

强（弱）腐蚀液体очень сильно(умеренно слабо)коррозийная жидкость

生产和作业介质рабочая и технологическая среда

二氧化碳двухокись углерода

CO2体积含量小于с содержанием углекислого газа до

5.2.4抽油泵погружённый насос

曲柄柱塞泵плунжерный насос с электродвигателями

杆式泵штанговый насос

插入式杆式泵вставной штанговой насос

管式泵трубный насос

厚壁泵筒цилиндр толстостенный

软密封柱塞плунжер с мягким уплотнением

缓冲柱塞буферный плунжер

双柱塞 串联柱塞двойный плунжер

皮碗式柱塞манжетный плунжер

防砂柱塞 除砂柱塞плунжер-пескобрей

防砂措施пескозащита

C型皮碗阀座седло：C-чашка

平式阀座плоское седло

泵筒长度длина цилиндра

柱塞长度длина плунжера

加长短节长度длина выступающей части

深井开采эксплуатация на глубокой глубине

结构形式вариант исполнения

符合要求отвечать требованиям

5.3井口装置

井口布置图схема обвязки устья скважины

井口装置控制站станция управления фонтанной арматуры

井启动和调节装置блок запуска и регулирования скважины

控制板панель управления

安全插销вилка с предохранителями

井口设备устьевое оборудование скважины

高产气井井口装置фонтанная арматура для эксплуатационных высокодебитных газовых скважин

Y形井口装置Y-образная фонтанная арматура

单井口装置монолочная арматура

任意组合в любой комбинации

采油井口装置фонтанная арматура/ФА

采油树фонтанная ёлка

海上采油树морская фонтанная ёлка

水下采油树（井口装置）подводная ёлка

井口采油树总成，包括устьевая арматура в сборе,включает

主阀главный клапан/стволовая задвижка

顶阀верхний клапан

侧阀боковой клапан

可调节流阀регулирующий клапан

四通крестовина

采油树帽шапка устья

采油树罩кожух фотанной арматуры

压力表манометр

采油（气）树ёлка фонтанной арматуры

井口（压裂 酸化）保护器ёлка-протектор

油管头головка для НКТ

油管头异径接头переходник трубной головки

油管挂подвеска НКТ

（机）卡盘планшайба

卡瓦клин

卡瓦клинья

不锈钢的三通нержавеющий тройник

套管头головка/трубодержатель обсадной колонны

套管头本体корпус головки обсадной колонны

套管头四通катушка для обсадной головки

套管四通总成крестовина обсадной трубы в сборе

套管头法兰колонный фланец

回流法兰ответный фланец

焊接法兰присварнный фланец

套管头的楔形卡瓦конус обсадной головки

与套管连接方式соединение с трубами

手动驱动装置устройство с ручным приводом

液压站驱动装置устройство с гидроприводом от гидростанции

堵заглушка

井口密封装置устьевый герметизатор

卡瓦和二次密封клинья и вторичное уплотние

一级密封уплотние первого ступеня

密封法兰уплотнительный фланец

主闸阀фонтанная задвижка

主管线вертикальная линия

平板闸阀задвижка с плоскими шиберами

翼阀（侧阀）боковые клапаны

法兰连接фланцевое соединение

歧路 支路отвод

环形密封垫кольцевая прокладка

固定和密封设备оборудование для крепления и герметизации

锻造毛坯кованная заготовка

螺纹加工液压驱动装置устройство гидроприводное для нарезания резьб

焊接安装板приваренная установочная пластина

校正井口проверка устья скважины

井口中心устьевой центр

硫化氢сероводород

二氧化碳двухокиси

尽量缩短停工时间сводить к минимум простои

5.4管汇部件

5.4.1主要部件

气候条件вид климата исполнения

开采地区климатический район эксплуатации

分线；侧分支отвод

手动闸板阀задвижка с ручным приводом

液动闸板阀задвижка с гидроприводом

旁通阀/溢流阀перепускной клапан

截断器рассекатель

截流阀госитель потоков

针型阀вентиль игольчатый

单向法兰фланец обратный

快换接头быстросъёмный шарнир

活动连接弯头шарнирное колено

防爆式压力计манометр во взрывобезопасном исполнении

公螺纹接头нипельное соединение

接头адаптер

继气器воздушное реле

气电转换器преобразователь

液马达гидромотор

气体分离器сенаратор газа

蓄能泵站насосно-аккумляторная станция

不间断供液безперебойная подача

遥控器дистанционный пульт управления

气动输送газовод

储罐аккумляторные баллоны

增压管线напорная магистраль

弯管接头штуцер-угольник

斜眼四通管косой четверник

十孔四通管фат

堵塞现象явление закупорки/закупоривание

砂（塞）堵 塞住закуроривание песком

全开状态полное открытое положение

锥形конусобразование

变径法兰переходный фланец

排污罐（导液、引流）дренажная ёмкость

井口油嘴устьевой штуцер-дроссель

铰链弯管шарнирное колено

十字单键 法兰接头крестошпоночный фланцевой соединитель

电机驱动装置с приводом от электродвигателя

手动控制泵насос с ручным приводом

压井管汇аварийнный блок/блок глушения

压井线скважино-заглушающая линия

节流管汇блок дроссельный

节流管汇блок дросселирования

压井和节流管线линия глушения и дросселирования

带密封装置的管线манифольд штуцеров с арматурой глушения

出液管汇надпревенторная катушка

侧出口боковой выход

套管头（靠近地面的部分）колонная головка

套管头головка обсадной трубы

密封插管гермотруба

延长管алонж

短节(较长)патрубок

油管短节ниппель НКТ

阀前压力调节器регулятор давления до《себя》

进气压力调节器регулятор наддуваат

投入止回阀клапан противодавления

闸阀задвижка

液压可变节流阀（可调节节流阀）гидравлический переменный дроссель

液压不可变节流阀гидравлический постоянный дроссель

可调节式节流器ругулирующий дроссель

蝶阀 节流阀дроссель-клапан

手动平板阀ручный плоский клапан

旋塞阀пробковый клапан

单向阀обратный клапан

主闸阀部件блок стволовой задвижки

（死密封）闸板глухая плашка

间隔 室 段 闸门 闸板шлюз

闸阀压力更换装置устройство для смены задвижек под давлением

杆（芯）стержень

手柄рукоятка

上下旋塞верхняя нижняя пробка

旋塞пробка-винт

油壬быстросоединяющая гайка

快速安装接头быстроустанавливаемое соединение

安全接头безопасный соединитель

提升短接шлама-уловитель

密封接头/插头герморазъём

锥筒коническая труба

耐汽油耐低温橡胶бензостойная резина ，холодностойкая

自吸式环形垫всасывающая кольцевая прокладка

线扣法兰фланец резьбы

盲法兰глухой фланец

过渡法兰переводный фланец

双法兰двойный фланец

三通тройник

四通（管）件трубная крествина

卡圈 箍圈затяжной хомут

底部带喇叭口тюльпанообразное дно

球形的 罐сферический резервуар

水储罐водосборник

球形贮液器шаровой аккумлятор

氮气垫азотная газовая подушка

（钻杆式防护罩）通风帽/阀罩колпак

气液分离器дегазационный стояк

可快速拆卸的быстросъёмное соединение под ЦА

排污泵式抽水泵центробежный насос для откачивания раствора

配置和分配集合器распределительный и расширительный коллектор

气动泵насос с пневматическим приводом

十字头 滑动крейцкопф

密封剂 封口胶 密封膏герметик

光杆密封уплотнение по штоку

固定于管线крепление к трубопроводу

低的开关扭距низкий момент на открывание и закрывание

组装 拆装сборка и разборка

通过  实现осуществляться путём

开关状态指示указатель положения 《открыто-закрыто》

解决管道阀门堵塞问题разрешить вопрос о застревании клапанов

堵墙上的洞заделать(заложить)отверстие в стене

阶梯下降ступенчато уменьшаться

用  驱动приводить в действие чем

抽汲比соотношение закачки

拧紧螺丝завинтите гайгу и винт

管道组装 管道сборка трубопровода

马力лошадиная сила

密封试验/通径испытание герметичности

与  类似аналогический тому

自管线排出的液体вытекать жидкость из штуцера

趁热用手拧上навинчивание вручную в горячем состоянии

塞住 塞紧 密封口герметическая закупорка

组装后长длина в сборе

缓冲器бункер

侧入口боковой вход

通径проход

有效容积активный объём

供液压力давление питания

高寒带умеренная климатичесая зона

高寒区в районах с умеренным климатом

亚寒带умеренно-холодная зона

5.4.2球型阀шаровые краны

关闭部件запорный орган

动作机构исполнительный орган

集气装置установка сбора газа

盘簧пружина тарельчатая

增压器газокомпрессорная станция

铸成изготовиться методом литья

金属模铸造льтие по выплавляемому моделю

参数值значение параметра

介质рабочая среда

5.4.3关闭调整装置

双闸板球型井口阀кран устьевой шаровый с двумя запорными органами

截止阀клапан-отсекатель

压力测试部件узел замера давления

管路трубный канал

石墨填充物графитный наполнитель

连接螺纹присоединительные резьбы

截断перекрытие

壳体锻制корпус изготовлен из поковки

表面加工精度高иметь высокую степень обработки чистоты поверхности

强度极限предел прочности

外径наружный диаметр

额定工作压力условное рабочее давление

质量级别уровень качества

密封级别класс герметичности

API级别класс по API

5.4.4井口阀кран устьевой

球型闸板затвор шаровой

皮碗манжета

回流管线в возвратной линии

工作温度范围диапазон температур

地层水пластовая вода

代号условное обозначение

通路截面проходное сечение

5.4.5楔型闸阀задвижка клиновая

带减振装置的单向阀клапан обратный с демпфирующим устройством

特种铸造壳体цильнолитой корпус

调节阀клапан регулярующий

杆皮碗манжеты по штоку

法兰垫环прокладка по фланцу

座和盘的密封性герметичность по паре《седло-тарель》

节流阀дроссель гидравлический

外扣快拆接头соединение быстроразъёмное внешнее

接管патрубок

更换衬套сменная втулка

金属对金属闸板密封уплотнение затвора《металл-металл》

金属金属密封металл по металлу

密封程度степень герметичности

遥控дистационное управление

作业管线технологический трубопровод

炉膛камера

固相混合物твёртые примеси

含量为多少的天然气природный газ с содержанием чего

不低于10℃ не менее чем на10℃

组成部分составная часть

环型密封уплотнение кольцевое

洗井液промывочная жидкость

手动作业работать в ручном режиме

5.4.6泵站 动力站 控制站станция насосная, силовая ,управлеиня

拖挂泵组прицепный блок насоса

泵组насосный агрегат

主输气管道магистральный газопровод

过滤器类型модуль фильтров

混合室камера смешения

油底壳滤子фильтр маслянной ваны

自清洗过滤器самоочищающийся фильтр

盲板заглушка

水和气的压送和分离нагнетание и сепарация газа и воды

基础设施инфраструктура промысла

避免污染избежать загрязнением

0.1--0.2mm的砂粒песок с зернистостью 0.1--0.2mm

输送低压蒸汽транспотирование низкого напорного газа

液相жидкая фаза

去除混合物очистить от смесей

在任何的野外条件下при любых погодных условиях

5.4.7多相混合物抽吸站станция для перекачки многофазных смесей

气液混合物транспортная газожидкая смесь

灭火泡末огнетушительная пена

固相颗粒твёрдая частица

5.5钻杆动力部件устройство механизации

钻头负荷调节系统автоматическая система регулирования нагрузки на долото

动力装置силовой агрегат

动力设备动作введение в действие силового оборудования

主动钻杆旋扣器вращатель для развинчивания ведущей трубы

具有气动驱动系统иметь пневматический привод

装卸系统погрузно-разгрузочная система

链驱动器цепной привод

适用于приспасобливается к

作用  系统上воздействовать на систему

对中装置центлизованное устройство

指示仪控制台пульт индикации нагрузки

5.6钻井工具бурильные инструменты

5.6.1卡瓦клинья

转盘卡瓦роторные клинья

标准卡瓦стадартные клинья

超长卡瓦верхдлинные клинья

安全卡瓦безопасные клинья, предохранительный хомут

安全卡子предохранительный зажим

插入式混合卡瓦сменный вставной клин

安全插销предохранительная защёлка

套管卡瓦клинья для обсадной колонны

转盘提升卡瓦проводка скважины

自动卡瓦кленовый захват

大方瓦вкладыш ротора

钻具折断обрыв инструмента

5.6.2吊卡элеватор

卡盘式吊卡спайдер-элеватор

侧开式吊卡элеватор бокового открытия

双吊环吊卡двухштропный элеватор

负荷吊卡 实吊卡загружённый элеватор

空吊卡пустой экаватор

尺寸从  至  带方钻杆座的单接头吊卡элеватор для одиночного соединения с седлом под квадрат размеров от   до

油管楔型吊卡элеватор для НКТ клинного типа

锻造非焊接式吊卡吊环кованная несварныая элеваторная штропа

汽动控制吊卡спайдер-элеватор с пневматическим приводом

楔型悬挂器подвеска клиновая

安全销палец безопасности

导向环кольцо направляющее

关闭机构запорный механизм

定位销фиксатор

拨叉вилка

钢板安装在壳体上плита установливается на корпусе

卡住 夹住захват

支撑住удержание

国产的отечественное производство

进口的зарубежнное производство

降低劳动强度снижение затрат труда

直径范围диапазон диаметров в

工作时间продолжительность работы

使用期限срок эксплуатации

5.6.3扶正器центратор

中心扶正器центрирующий фонарь

更换的扶正器центратор сменный

套管扶正器направляющий фонарь

套管扶正器центратор для обсадной трубы

5.6.4卡盘спайдер

卡盘пневмоспайдер

卡盘лафет

卡盘лафетный хомут(спайдер)

侧开式卡盘спайдер с боковым входом

单接头卡盘спайдер с одиночным соединением

带方钻杆座的卡盘спайдер с седлом под квадрат

油管卡盘спайдер для НКТ

铰链式安全卡шарнирный предохранительный хомут

5.6.5开采井地下设备оборудование подземное для эксплуатации

管道трубный канал

停井остановка скважины

压井задавка скважины

井底地带призабойная зона

独特之处отличительная особенность

粘阀клапан-захлопка

关死通道перекрытие канала

抽出油管извлечение НКТ

压力降перепад давления

地层水пластовый флюид

关死举升管柱перекрытие трубной лифтовой колонны

5.6.6套管环空设备оборудование для разобщения затрубного пространства

封隔设备пакерирующее устройство

分层封断成套设备комплекс оборудования для одновременно-раздельной《барьер-6 ОРВЭ》

封隔器пакер

采油封隔器эксплуатационный извлекаемый пакер

固定式封隔器стационный пакер

抽油分隔器извлекаемый пакер

套管封隔器пакер для обсадной трубы

塞式封隔器пробка-пакер

封隔器配件包пачка запчастей к пакеру

锁定装置стопорное устройство

剪切阀срезной клапан

剪切堵пробка резная

井下作业工具комплект инструмента  для работы подземного оборудования

接头提升工具инструмент спуска-подъёма

提升工具подъёмный инструмент

下放工具инструмент спускной

井下作业технологическая операция

产生负荷создать нагрузку

5.7螺纹

英制丝扣дюймовая резьба

接头丝扣замковая резьба/крупная

方丝扣квадратная резьба

锥形丝扣конусная резьба

打捞丝扣ловильная резьба

细丝扣мелкая резьба

公制丝扣 米制丝扣метрическая резьба

多头丝扣многозаходная резьба

母扣 内扣муфтовая резьба

分丝扣наружная резьба

八线丝扣8-ниточная резьба

单头丝扣 单线丝扣одноходовая резьба

公扣 外扣пипковая резьба

有效丝扣полезная резьба

反扣螺纹левая резьба

正扣 右扣 右旋丝扣правая резьба

直角丝扣 方丝扣прямоугольная резьба

气管丝扣газовая резьба

特种丝扣специальная резьба

梯形丝扣трапециоидальная резьба

三角形丝扣резьба трёхугольного профиля

螺纹崩扣выкрашивание резьбы

拧松 拧下 倒扣вывинчивание

5.8油管НКТ

油管насосно-компрессорная труба НКТ

油管附件оснастка НКТ

油管接头переводник НКТ

外加厚油管высаженная НКТ

圆弧型螺纹круглая резьба

替代品аналог

可互换的взаимозаименяемый

钢的强度级别группа прочности стали по ГОСТ

5.9钻头долото

切削型镶齿钻头головка режущего типа с вставками из чего

刮刀钻头лопастное долото

刮刀钻头组合бурильные инструменты с лопастным долотом в комплекте

三翼钻头трёхлопастное долото

牙轮钻头组合бурильные инструменты с шарочным долотом в компклекте

四牙轮取芯钻头колонковое четырёхшарошечное долото

三牙轮钻头трёхшарошечное долото

钻头牙轮шарошка

具互换性的牙轮взаимозаменяемые шарошки с зубьями

镶有铣齿的可互换牙轮сменная шарошка с фрезеровыми зубьями

高牙轮высокая шарошка

低牙轮низкая шарошка

中牙轮 自洗牙轮средняя шарошка

柱状牙轮цилиндрическая ш.

三锥面牙轮трёхконусная шарошка

牙轮的齿затылок зубца шарошки

L牙型齿 呈L型齿зубья имеют формуL

（钻头）支座（含轴承）опоры

钻头齿зуб

喷射式钻头гидромониторное долото

双喷嘴的двухнасадочный

钻头喷嘴喷射压力давление в насадке бурового долота

（钻头）喷嘴сопло долота

三向喷嘴 三通喷管тройник-сопло

高压喷嘴высоконапорное сопло

水眼锥孔входной конус

环形/流量喷嘴кольцевое мерное сопло

喷口сопловое отверстие

镶嵌物(孔中)забивка

阶梯钻头ступенчатое долото

造斜钻头отклоняющее буровое долото

接头螺纹замковая резьба

钻头盒отворот долота

完钻井по окончанию бурения

正转прямое вращение

钻头消耗量расход долот

扩眼钻头долото-расширитель

三牙轮扩孔稳定器трёхшарочный расширители- стабилизаторы

三牙轮扩孔器трёхшарочный расширитель

三牙轮螺旋稳定器трёхшарочные спиральные стабилизаторы

扩大井眼至完整孔径расширение ствола скважины на полный калибр

套管 衬管буж

(钻)双涡轮钻具двухтурбинный бур

5.10钻杆бурильные трубы

钻杆部件компоненты бурильных колонн

六角形驱动钻杆ведущая труба шестигранная

钻挺УБТ

立根свеча бурильная

单根одиночка

带螺旋槽的加重钻杆УБТ с выёмками для клиньев

螺旋短钻铤спиральная короткая УБТ

钻铤护丝предохранительный колпак для УБТ

钻杆保护器проектетор буровой трубы

钻铤/加长短节удлинитель

钻铤安全卡瓦безопасные клинья для УБТ

方钻杆квадратная труба（квадрат）

弯钻杆изогнутая бурильная труба

短钻杆короткая бурильная труба

接头переходник/соединитель

配合接头(接УБ  УБТ)переводник

钻杆接头замковая муфта

钻杆接头замок бурильных труб

安全接头предохранительные замки

公母接头长длина нипеля и муфты

方钻杆接头замок квадрата

焊接钻杆接头сварный бурильный замок

接头（转换）переходник

符合API的接头соединение по нормам API

(钻)接钻杆(接长)наращивание инструмента

钻杆公、母接头ниппель и муфта бурильной трубы

“公-公”接头соединение “нипель в нипель”

母母接头соединение “муфта в муфту”

配合公接头нипель посадочный

带过渡段的接头переходник с переходной секцией

转换弯接头кривой переходник

打捞钻杆配合接头соединитель ловильных труб

套管与钻杆液压实验装置установка для гидроиспытанний обсадных и бурильных труб

全圆周接触за счет контакта с чем по полной окружности

相对外径对中центрирование относительно наружного диаметра

倾角值величина угла наклона

拧紧свинчивание

拧上钻具заворачивание

自动卸开装置автомат по развинчиванию

卸钻杆развинчивание бурильных труб

依照API规范7по нормативам 7

拧紧旋松钻杆завинчивание и развинчивание бурильных труб

5.11套管

生产套管эксплуатационная колонна

大口径套管обсадная колонна с большим диаметром

电动调节套管обсадная труба с электрорегулированием

套管导向器направляющая обсадных труб

套管刮削器скребок для обсадных труб

套管（支）架подставка обсадной трубы

套管附件оснастка обсадных труб

带回流阀的套管接箍муфта обсадной трубы с обратным клапаном

套管螺纹脂резьбовая смазка для обсадной трубы

套管短管удлинитель обсадной трубы

套管润滑脂смазка для обсадных труб

套管稳定器стабилизатор для обсадных труб套管伸缩架телескопическая вышка

壁厚толщина стенок

第6部分 其它机械部件及术语

6.1其它机械部件及术语

发电厂электроцентраль

变电所электроподстанция

变电站 配电站электроподстанция

热电中心тепловая электроцентраль

热电中心 热电站ТЭЦ(тепловая электрическая централь)

供电站 配电站электропункт

管子站трубная база

减速器房редукторный сарай

办公营房вагончик служебный

机械室 机房аппаратная

吊车автокран

门式吊车кран-балка

龙门起重机козловой кран

龙门架（起重机） 高架портал

起重机的抓钩захват грузоподъёмной машины

悬吊扒杆подъёмный захватный шток

可移动的手动吊车подвижной ручной кран

电动小吊车 电葫芦 天车тельфер

电葫芦электотельфер/моторная таль

气动链式电葫芦пневматическая цепная таль

手拉单轨小车ручная однорельсная тележка

浮动吊车плавучий кран

油罐车бензинвоз

手推车тачка

拖车трейллер

运输用平车транспортная платформа

平板车воздеход-трейлер

小生产车вилочный погрузчик

货车пика

底盘（车）основание

吉普车джип

货车грузовик

货厢багажник

调前束развал-снабжение

调车轮动平衡регулировка баланса колес

烤箱 духовка

驳船биржа

防水灯противоводяная лампа

换气扇вентилятор смены воздуха

排烟罩утройство отвода дыма

单眼灶плита с одноконфоркой

不锈钢消毒柜нержавеющий ящик для дезинфицирования

电脱水器электроводоотделитель

不锈钢电暖器электроотопление из нержавеющей стали

水恒温器термостат водяной

保温套теплозащитный футляр

电热水箱электронагревательная печь

电传动装置электротрансмиссия

润滑油增压泵смазочный нагнетатель

增压器нагнетатель центробежный

活塞式增压机поршневой негнетатель

压力替续器манометрическое реле

磁性分离器магнитные разделители

自动塑料的注射机термопластавтомат

挖壕机 挖沟机канавокопатель

震击器вибратор

张紧器натяжитель

减震器амортизатор ;демпфер буфер

加速器ускоритель

振捣器виброуплотнитель

自动送料器 自动推进器автоподатчик

自动调温器автотерморегулятор

功率限制器огранитель мощности

单皮带轮动力机одношкивный силовой агрегат

叶片式鼓风机лопаточный нагнетатель

油桶升送机элеватор-бочкоподъёмник

饲料粉碎机измельчитель кормов

粉碎机дробилка

粉磨 破碎размельчение

循环鼓风机рециркулятор

装料机загрузочная машина

铆钉机клепальная машина

拌揉机месилка

喷淋式冷却器впрыскивающий холодильник

空气-水冷却器воздухо-водяной холодильник

管道绝缘包捆机машина для покрытия изоляцией

伺服电动机сервомотор

伺服油泵сервонасос

伺服作用 助力作用серводействие

6.2部件

节能灯лампа экономии энергии

防潮灯противосырая лампа

防露灯противотуманные фары

电气仪表箱ящик с электроприборами

多角插头коннектор

低温保护器криопротектор

电动气开关электропневматический кран

气门头сосок камеры

发动机曲轴箱（齿轮箱）картер двигателя

可拆卸式机盒картер двигателя разъёмный

导向链轮звёздочка направляющая

平衡轮 均衡器балансир

辅助梁 蜘蛛形架пневматический спайдер

加油桶канистр

阀座(机)клапанное гнёздо

防尘圈пыленепроницаемое кольцо

耐磨胶圈антифрикционное кольцо

保护圈предохранительное кольцо

镶嵌物забивка

铅封пломба /пломбировать

盲板глухая пластинка

配重档板ограничитель противовеса

中间罐 沉淀槽промежуточный бак

底座 铁贴шабот

平衡箱 配重箱ящик противовеса

止动销стопорная чека

脚踏钮педальная кнопка

手柄рукоятка/ руль/ рычак/ рычажок

气喇叭воздушный сигнал

伸缩臂стрела телескопическаявки

带分离器的接箍пакер双膛混合装置двухполостное смесительное устройство

飞机上的螺旋浆 推进器пропеллер

水泵叶轮крыльчатка водяного насоса

桅杆式天线мачта-антенна

拨钩 壁钩отводной крючок

防护器 护箍протектор

浮台плавучий столик

铅笔帽наконечник для карандаша

撬架总成санная рама в сборе

不规则的吊架、梯形的транпециевидная резьба

с разъединителем для 244mm

三角柱 三角架тройник-опора

推拉门задвижная дверь

提升用的三角架подъёмный козел

轮毂ступица

万向接头外壳наружное яблоко кардана

全部连续取芯сплошнной отбор керна

飞轮 手轮маховик маховичок

饮水机самовар

拉放绳оттяжка-трос

钢拉索/条оттяжка=оттягивание стальная

拉索троссовая оттяжка

拖索буксирная оттяжка для буксировки

天线杆拉线оттяжка мачты

电杆拉线оттяжка опоры

电视通讯设备телекоммуникационная технология

潜水泵погружённый водяной насос

指针挡ограничитель стрелки

小铲子лопата ；лопаточка

锚桩мертвяк

三层胶合板трёхслойная фанера

护板 安全栅、围堰、护罩ограждение

铁丝网железное проволочное ограждение

保护网 网栅сетчатое ограждение

厂区围墙ограждение площадки

四层货架четырёхэтажная полка

第7部分 材料工具及检测仪器

配套产品укомплкектованные изделия

随机工具соправождающие инструменты

配件запчасть к чему

附件принадлежность

易损件быстроизнашивающийся деталь

钻机设备部件узел бурового установки

备件与附件запасные части и принадлежности

7.1轴承类

滚珠轴承роликовые подшипники

滚珠ролик

伞状滚珠轴承конический роликовый подшипник

双排圆锥滚珠轴承двухрядный конический подшипник

滚珠限位器ограничитель на роликах

向心球面滚子轴承радиальный шарико-подшипник

径向止推轴承радиально-упорный подшипник

滚珠锥度轴承конусные роликовые подшипники

扶正轴承цетровочный подшипник

轴承套стакан подшипника

角接触式球轴承шариковый подшипник с угловым контактом

双列滚球轴承двухрядный шарикоподшипник

沉槽球轴承шариковый подшипник с глубокой канавкой

滚针轴承игольчатый подшипник

调心轴承подшипник с самоцентровкой

(滚动轴承的)滚球架 分离器 轴承架сепаратор

轴承拆卸器/工具съёмник для подшипников

滑动轴承подшипник скольжения

轮壳轴套（5.25轴承上的）ступица

7.2材料类

钢种сорт стали高合金钢высоколегированная сталь

高强度合金钢высокопрочная легированная сталь

高级钢высокосортая сталь

优质钢высококачественная сталь

钢板лист стальной

异型的 特形的фасонный переводник

角钢угольник

钢筋стальная арматура

钢丝проволока

镀Zn钢丝стальная проволока с цинковым покрытием

镀锌钢丝цинкованная стальная проволока

热处理锻钢кованная термообработанная сталь

工字钢двутавр

工字钢двутавровая сталь

角钢стальной угольник

槽钢швеллер

钢板стальной плит

钢管трубная сталь

整个无缝厚壁钢管целая бесшовная толстостенная труба

镀锌铁皮жесть цинкованный

电线провод

裸线голый провод

铜棒медный стержень

硌钼钢хромомолибдевая сталь

铬不锈钢хромистая нержавеющая сталь

碳钢углеродистая сталь

30号碳钢принятая углеродистая сталь марка30

不锈钢нержавейка

不锈钢нержавеющая сталь

钢锭стальный слиток

锰碳钢марганцево-углеродистый сталь

镍不锈钢никель-малибденовая сталь

铸钢литая сталь

锌的цинковый

铁链цепчка

电锤электромолот

电锯электропила

电烙铁паяльник

电烙铁электрокаутер/электропаяльник

焊锡сварочное олово

焊锡膏/焊剂/焊锡припой

喷灯паяльная лампа

石棉带асбестовая лента

胶圈резиновое кольцо

胶管резиновый шланг

保护链защитная цепочка

橡胶泡沫板пенокаучуковая плита

橡胶皮каучуковая резина

石棉垫圈 衬片асбестовая прокладка

石棉橡胶垫паронитовая прокладка

石墨графит

钢化波璃сталинит

白斑土бентонитовый порошок

防水布водонепроницаемая ткань

绞链шарнир

工业水техническая вода

循环水циркуляционная вода

线绳шнурок

麻绳пеньковая верёвка

棕绳лёгость=пеньковая верёвка

粗麻绳пенковый канат

绳芯结构конструкция пенькового сердечника

盘根набивка

自润滑盘根самосмазывающийся сальник

毛毡войлок

干冰сухой лёд

氟里昂фуриер

碱щелочь

生料带каучуковая лента

生料带резьбовая лента

棉塞тампон

连体服комбинезон

工服спецодежда(спецформа)

棉纱хлопчатобумажная пряжа

酶 酵母фермент

7.3工具类

手工具ручной инструмент

专用工具специнститут

钳工工具слесарный инстумент

扳手ключ

专用扳手спецключ

一套搬手набор ключей

成套搬手комплект ключа

呆板手гаечный  ключ

活动板手раздвижной ключ

开口搬手накидной ключ

梅花板手накидной ключ

扭力搬手силомерный ключ

套筒扳手торцевой ключ

套筒头тарцовая головка

六角套筒板手шестигранный ключ

内六角搬手шестигранный внутригаечный ключ

内六方шестигранник

叶轮螺母专用扳手спецключи для гаек колеса

十字启子крестовик-отвёртка

一字启子отвёртка

钳子пласка-губцы

尖口钳子острогубцы

尖嘴钳клещи

克丝钳клещи-кусачки

夹钳клещи-зажимы

管钳ключ для труб

撬杠лом

锉напильник

一组锉刀набор напильников

手锤молоток

榔头кувалда

千斤顶домкрат

千斤顶垫木брус-подкладка

台钻настольная дрель

手锯пила-ножовка

铅锤отвес

压线钳электроключ

电工改锥组套набор электрических отвёрток

电工钳子组套набор электрических щипцов

电工标准工具инструменты электрика

熔断丝 可熔保险器плавкий предохранитель

抓钩паук с крючками

锯条ножовочное полотно

钢卷尺рулетка(метр)

摄子пинцет

丝锥метчик

改锥 螺纹启子винтовёрт

管子板牙трубная плашка

口罩 防毒面具респиратор

钢丝绳夹子тросодержатель

机器用的刮刀шабер

泥工用的刮刀скребок

模板шаблон

干燥剂сиккатив

吸附剂адсорбент

防火布 帆布 油布 蓬布брезент

砂轮机дюреска,наждагная машина

砂轮机наждачное точило

砂轮机шлифовальный станок(точилка)

砂轮наждачная камень；наждачный круг

防毒面具противогаз

管子车трубовозка

穿棒 стержень

轭хомут

线圈бухта

对讲机рация

备用匙钥запасной ключ

手推车тачка

吸湿器 吸湿剂влагопоглотитель

减压阀редуктор балонна

安全阀предохранительный клапан

电磁阀электромагнитный клапан

溢流阀переливной клапан

软棉垫губка=мачалка

黄油枪смазывающий шприц

注油器(枪) шприц-насос（пресс）

排风扇вытяжной вентилятор

海绵铁губчатое железо

地脚螺丝анкерный винт

指针尖остриё стрелки

电子泵（汽车）плунженая пара

平衡锤 筒контргруз

钳工台 钳工作台слесарь-верстак

电钻/电容электродрель/кондесатор

电热水器электронагреватель

7.4检测仪器контрольно-измерительный прибор

检测设备的特性спецификация на контрольно-измерительное оборудование

量程0-150Hz метрическая шкала 0-150Hz

侧倾仪/倾角仪клинометр

倾斜仪уклономер

测斜仪прибор измерения искривления скважины

浊斜仪 悬式测斜仪эклиметр=клиномер

多点接触式井斜测量仪многоточечный фотоинклинометр

断面仪 профильмер

扭矩测量仪измеритель крутящего момента

液面自动记录仪самописец уровня

泥浆液面指示仪индикатор уровня буровых растворов

泥浆流量计расходомер бурового раствора

比重计ареометр

液面指示器указатель уровня

钻井参数测录仪регистратор параметров бурения

钻头给进调节器регулятор подачи долота на забой

钻杆定向器ориентер

测位器 定位器локатор

大锤悬重指示器ГИВ=гидравлический индикатор веса

零位调节器регулятор нуля

减压阀регулятор давления

自动减压器регулятор-автом

示波器осциллограф(осциллометр)

万用表тестер

万用表вольтоампермер

简易型数字多用表цифровой вольтомопермер

数字万用表цифровой тестер

指针式万用表указательный вольтоамперметр

电表 电力计электрсчётник

电功率表 电测力计электродинамометр

欧姆表мегаметр

兆欧表мегоометр

经纬仪теодолит

卷尺рулетка(метр)

米尺метр

水平尺ватерпасная линейка

百分表микрометр

内卡尺штангенциркуль

内径规внутрений микромер

内卡 内径量具внутромер

塞规калибр-пробка/концевой калибр

间隙规зазоромер

圆规 划规циркуль

量规циркуль-измеритель

游标深度尺штангенглубометр

内径规штихмасс

游标卡尺штангенциркуляль с нониусом

计数器的读数показание счётчика

钻压指示器указатель нагрузки на долото

定时器таимер

硬度表твердомер

转数表циклометр

转速表тахометр

光电转速表скоростемер

转矩表маментомер

速度限度器тахограничитель

紧扣扭矩限制器ограничитель крутящего момента свинчивания

验油比重计элайометр

0-150Hz泵冲程显示装置индикатор хода насоса

0-30Hz测速仪тахогенератор в дипазоне 0-30Hz

ASD型六种 6 модулей типа ASD

电动板手электрогайковёрт

电动钻具 电钻электробур

活格接头(打斜井用)шарнир

塞尺 щуп

针状塞尺проволочный щуп

干燥器эксикатор

丝扣规резьбомер

通径规калибр

秒摆锤секундный маятник

螺纹千分尺 测微计резьбовой микрометр

力矩表мометомер

地层测验器опробователь пластов

电压伏特表вольтметр

温度表термометр

水准仪уровномер

相序表фазоуказатель

指针式万用表указательный вольтоампермер

量角器угломер

湿度计влагомер

泥浆比重计ареометр михайлова

量筒мерный цилиндр

井场用粘度计полевой вискозиметр

千分尺 测微计микрометр

游标式量具штанген-инструмент

深度卡尺 深度尺 游标卡尺штангенглубиномер

检查用板проверочная планка

高温单点照像测斜仪высокотемператрурный одноточеный фотоинклинометр

扭矩仪моментомер

绝缘摇表изоляционный качающийся прибор

ST红外测温表инфракрасный термомер

测速器скоростеметр

相序表фазный измеритель

交流电压表вольметр переменного тока

油量表литрометр

油尺маслоизмеритель=масломерник

差压表дифференциальный манометр

真空压力表мановакуумметр

润滑油压力表масломанометр

真空表вакуумметр

交流电流表амперметр переменного тока

光谱分析仪спектроанализатор

测齿仪 量齿仪зубоизмерительный прибор

光学幻影仪оптический диапроектор

流量计дебитомер/расходомер/гидродиаметр

流量计расходомер

流量表счётник-расходомер

浓度计концентратомер

压力计манометр

测力计силомер

煤气表газомер

粘度计вязкомер

记录主要参数фиксация основных параметров

倾斜角度градус искривления

精度等级класс точности

螺距шаг резьбы

第8章日常词汇

8.1科普词汇

完整型号полный цикл

航空发动机авиационный двигатель

机加产品продукция машиностроения

拥有潜力обладать потенциалом

在   的协助下при действием

进口替代импортозамещающее

石油加工переработка нефти

应用新工艺применение Ноу-Хау в чём

缩短了产品的生产周期обеспечение сжатия сроки производства

保证质量гарантия качества

按API7个标准生产производство сертифицировано Америкаским нефтяным инструментом

产品会标使用权с правом простановки на изделиях монограммы

质量体系按ISO9001体系建立сертифицирована на соответствии требованиям  ISO9000

发明博览会солона изобретий

在  方面的工作работа направленная на

积累了经验накоплен опыт

工程技术队伍инженерно-технический персонал

人员培训机制механизм обучения специалистов

翻译水平перевод на какой язык язык выполнен на каком уровне

声誉репутация

BM3牌产品продукция с маркой BM3

钻工劳动强度физическая трудоёмкость буровиков

质量范围интервал масс

对要求严格жёлское трубование к чему

成套供货входить в комплекте поставки

8.2润滑词汇

润滑смазывать/смазывание

强制润滑принудительное смазывание

润滑期период смазки

润滑油池смазочная маслянка

(机)油槽 маслобак

油路маслоканал

注油槽 油路маслянный канал

油枪шприц

油杯масляннка-пресс

油杯масляннка

润滑油孔отверстие для смазки

润滑油泵маслянный насос

黄油咀пипка для маслёнки

油位指示器маслоизмерительный стержень

放油阀выпускной клапан

放油管выпускная труба

油标 油尺 机油指示器маслоуказатель

油位镜масломер

油窗смотровое окно

润滑油管маслопровод

润油散热器маслорадиатор

油标指示器下限нижний предел показания уровня масла

沉油室маслоотстойник

油标满位полное деление маслоуказателя

机油смазачное масло

涂油нанести что солидолом

涂脂намазать солидолом

涂油замазать

加油 注油заправка

注黄油заправить солидолом

供油подача масла

缺油недостаток масла

有油наличие масла

漏油пропуск масла

放油отпускать масло

带油снести масло

润滑点точка смазки

黄油густая смазка(солидол)

低温脂низкотемпературный солидол

7011低温极压润滑脂консистентная смазка низкого давления

润滑脂нигрол(как солидол，черный)

锂基润滑脂литьевая смазка

锂基脂литьевой солидол

锂基合成脂синтетический литьевой солидол

复方抗锈剂комплектная антикоррозийная добавка

含二硫化铜钙基脂комбинированный с дисульфидом малибдена консистентный солидол

丝扣油графитовое масло

低凝润滑油масло с низкой точкой затвердения

凸平油турбинное масло

液压油гидровлическое масло

汽车润滑油автомасло

防锈油антикоррозийное масло

柴油дизельное топливо /солярка

燃料润滑油горюче-смазочные материалы

四季机油масло всесезоное

抗磨润滑油антифрикционное масло

柴油发电机油дизельное масло

变压器油трансмиссионное масло

工业油индустриальное масло

齿轮油масло трансмисионое

防粘润滑油антисливающий солидол

废润滑油отработанное масло

滤过的油профильтрованное масло

燃油горючее топливо

油面уровень масла

润滑规范кретерий смазки

剩下的油остаточное масло

8.3机械工序：

油漆краска

油漆(背漆)лак

涂漆ласкировать

油漆层лаковые слои

涂绝缘层наложение изоляционных слоев

经防腐处理прдвергнуть противокоррозийной обработке

防腐漆противокорозийный лак

热处理термообработка

淬火закалка

工业淬火индукционная закалка

淬火的закалочный

电热淬火электрозакалка

经中频淬火обработан среднечастотной закалкой

淬火 淬火钢закалять сталь

正火воздущная заакалка

回火отжог

高温回火высокий отпуск

回火脆性отпускная хрупкость

自然冷却естественное охлаждение

炉号номер плавки

铆焊клепать

铆台карась

铆钉заклепка

锻压的кузнечно-прессовый

锻造的кованный

模锻объёмная поковка

模 штамп

锻铸

锻造车间кузнечный цех

锻冲的кузнечно-штампочный

锻形 锻成品 锻造поковка /поковочная деталь

锻造铁ковать сталь

精密的锻件прецизионная поковка

锻件毛坯кузнечная заготовка

锻件поковка

锻工кузнец

电铆钉электрозаклёпка

气割автогенная резка

气刨воздушное строгание

精铸制成изготовить методом точного литья

毛坯 заготовка

电焊сварка

交流电焊электросварка переменого тока

焊接发电机сварочный генератор

焊机сварочный пистолет

焊机сварочная машина

电焊工электрогазосварщик

焊缝сварочный шов

焊接区зона сварки

加热焊缝区подгревать зоны подлежающей сварке

仰焊потолочная сварка

焊开распайка

焊接喷灯сварочная горелка

放入烘箱去潮вставить в духовку для удаления

预热20℃的可控制气氛中в контролируемой атмосфере с предварительным нагревом до 20℃

硬点твёрдовина

重（返修）焊заваривание/заварка

(气焊气割)乙炔焊ацетиленовая сварка

焊接材料及用具

电焊делать сварку

气割автосварка

气焊枪газосварочная горелка

焊钳держак

电焊把（夹钳）электродержатель

割枪автоген

管切割机труборез

切割工автогенщик

切割工сварщик-автогенщик

焊条электрород

焊条электрород качественный/ сварочный /тогенчный

低氢焊条электроды низко-водородные

E60-708焊条электроды марки E60-708

电极электролит

乙炔ацетилен

气带шланг

氧气瓶баллон кислородный

表面热加工

电镀электропокрытие

镀锌оцинкование(оцинковывание)

镀锌的оцинкованный

镀镍никелирование

渗碳газопламенное напыление

磷化处理фосфатация

内表面镀铬хромирование внутреней поверхности

对接 对缝结合стыковка насосного агрегата с машиной манифольдов

对接подстыковка манифольда

冷加工холодная обработка

切割/切削机床режущий станок

磨削шлирование

粗精磨光чёрная/чистая шлировка

粗加工глубая обработка

冲压штампование

镗孔расточка

滚压обкатать

空辗холостая обкатка

铣削расфрезерование

加工出螺纹где нарезана резьба

加工管обрабатывающая труба

刀架резцедержатель

消磁去磁 退磁размагничивание

加注добавка

轴向跳动осевая вибрация

紫外线的ультрафиолетовый

按API6A标准制造изготовиться в соответсвии с техническими условиями

检验контроль

国家技术监督检验局под котролём инспекции Гостехнадзора

技监处ОТК(отдел технического контроля)

质量检验测试中心надзорный и испытательный центр по качеству

锅炉高压容器安全检定所орган контроля безопасности котля-ёмкости

监督下под контролём

压力实验испытание под давлением

经实验пройти испытание

经过非破坏试验пройти неразрушающий контроль

试压опрессовка

屈服强度（极限）предел текучести

金属拉力试验испытание метала на разрыв

抗拉强度прочность на разрыв

延伸率коэффициент удлинения

冲击试验испытание ударности

硬度твёрдость

磁化方法метод магнетизации

探伤дефектоскопия

探伤проводить дефектоскопию

磁粉探伤магнитопорошковая дефектоскопия

磁粉探伤报告отчёт дефектометрии магнитного порошка

着色探伤цветная дефектоскопия

X光探伤法рентгеновская дефектоскопия

探伤的 缺陷检查的дефектовочный

经100%超声波检验подвергаться 100%-ому ультразвуковому контролю

放射源радиоактивный источник

质量合格证сертификат по качеству

合格的годный

废品брак

检验员инспектор

8.4单位分类及工种

股份公司：холдинг

钻井公司нефтяная экспедиция

办公楼：контора

石油勘探处НГРЭ

石油基地нефтяная база

总检查局главная инспекция

石油机研所институт нефтемашиностроения

美国石油学会АНИ

美国石油学会американское инженерное нефтяное общество

国际石油集团МНК=международный

нефтяной консорциум

钢铁厂металирургический завод

科技生产大型工厂научно-производственный

комплекс

石化机械制造厂нефтехиммашзавод

维修中心центр-сервис

石油城нефтеград

钻井局буровое управление при

钻井队буровая бригада

值班日志журнал дежурного

值班室дежурная;дежурка;вахтерка

钻井日志буровой журнал

值班日记вахтенный журнал

总工程师главный инженер

总机械师главный механик

总电气师главный энергетик

钻井队长буровой мастер

副队长помощник мастера

电气工程师электрик

机械师механик

钻井工程师инженер по бурению

泥浆工程师инженер по глинистому раствору

调准员 调查员юстировщик

指导员инстуктор

钻井工人буровик

司钻бурильщик

柴油工дизелист

泥浆工рабочий приготовленных растворов

电工электрик

场地工помбур по трубе

机械操作工машинист

操作人员оператор

焊工сварщик

气焊锻工кузнец -газосварщик

钳工слесарь

井架工верховой

安装工монтажник

电气安装工электромонтажник

井架安装工вышкомонтажник

维修工ремотник

8.5图纸

总图общий вид

总图общая схема

总平面图общий план

示意图схема

网络图сетевая схема

组装图сборочная схема

安装图установочная схема

附图прилагаемая смеха

原理图принципиальная схема

侧面视图вид с боку

前视图вид спереди

旋转剖面вращение

旋转剖повернутое

- 向 A-направление

图3 фиг.3

自由转动сводный поворот

结构形式исполнение

生活区бытовая зона

供油供水区зона подачи масла и воды

固相控制区зона контроля твёрдой фазы

A区 зона A

8.6计算机用语слова по компьютеру

设置установить

保存сохранять

移动передвижение

拷贝копировать

启动запускать

重启перезапускать

下载загрузить

打印напечатать

安装вгрузить

重装перегрузить

输入вводить

输出вывести

取消отменить

密码пароль

打印机：принтер

显示器：монитор

软盘：дискет

驱动软盘：дискет для запуска

监视屏上的计算机程序компьютерная программа на мониорах

重启计算机перепускать компьютер

重装计算机系统перегрузить компьютерную систему

从中文版本转化为俄文版本с китайкой версии перевести на русскую

8.7仓储

材料库маск=материальный склад

人员和器材личный состав и материальная часть

材料储藏室 材料库материальный склад

材料用量 材料消耗量материальноёмкость

半成品库промежуточный склад

代用材料материал-заменитель

保管员кладовщик(ца)

仓库主任 仓库管理员кладовщица

小贮藏室 小仓库кладовка

材料购买приобретение материалов

多层货架 排管架стеллаж

8.8机械通用词汇

保养технический уход

巡检обходить

检查осмотр

维护обслуживание

动作

运行запускать в ход

安装 装配сборк  монтаж установка

安装смонтирование

拆装демонтаж

弯曲изгиб

扭曲кручение

挠度прогиб

与…接触соприкасаться с

磨损износ

磨损износить

过度磨损чрезвычайный износ

正常磨损износить в нормальном пределе

磨损程度степень износа

老化устареть

膨胀расширение

打滑посклользнуться

开槽нарезать пазы

紧固укрепление

紧固力сила крепнения

拉力сила натяжения

抗压强度прочность против давления

传递扭矩передать момент

更换заменить

放（散）热выделять теплоту

安装делать монтаж

打基础сделать фудамент

可塑性формуёмкость

同轴的 共轴的коаксиальный

反向电流 逆向电流противоток

反向的противочный

拆除模板распалубить

丝扣公盈(盈量 紧张)натяг резьбы

机械调整механическая юстировка

自由间隙 游隙свободная игра

抽空 抽成真空эвакуация

生锈покрыться ржавчиной

铁矿железняк

硅酸盐水泥силикатный цемент

水灌渠арык=канавка=оросительный канал

地线заземлитель

伸长растяжение

压缩сжимание

张紧натяжение

打扭закручивание

刚度；刚性жёскость

服役期срок службы

使用期限эксплутационная продолжительность

划中心线проведение центральной линии

检查水平проверить горизонтальность

超范围使用сверх сферы применения

扭力值значение крутящего момента

惯量момент инерции

直线度погрешность линейности

垂直度погрешность вертикальности

线速度линейная скорость

升数литтраж

里程数километраж

松弛обегающая сторона

打滑буксование

滑动配合скользящая посадка

配合表面посадочная поверхность

破裂разрыв

卸扣расцепление

自重собственный вес

同心度концетричность

搬手上的力сила на ключе

钢度жёскость

流量范围пределы расхода

理论排量расчётный расход

高速工作работать с высокой скоростью

成90度角образуется с чем в 90 градусов

压力扭矩对照表таб сопоставления крутящего момента с давлением

压力降падение давления

压力值значение давления

冲击力ударное усилие

承载的грузонесуший

调整强度наладка на горизонтальность

劳动量трудоёмкость

每英尺8牙 8 резьб на дюйме

倾角наклонность

额定耗气率номинальный расход воздуха

堵死забить пробой

90度折角通孔угловое отверстиев 90 градусов на проходе

切点точка прикосновения

之间联接соединяться между собой

过热перегревание

抗粘的противовязкий

型号 代号обозначение

部件узел；блок；

发生故障выйти из строя

使…对准нацелить что на что

松动расшататься

松开разболтать

配合посадка

敲击стучать

竖直в вертикальном положении

排油дренаж масла

径向跳动радиальное биение

框架 支架каркас-контейнер

施力приложить усилие(нагрузку)

非制动位置незастопоривание

咬卡засорение

啮合зацепление между

承受力вести усилие

轴向间隙осевой люфт

对接的стоковый

热装горячая сборка

内环врутренее кольцо

局部不贴合度частичная неприлогаемость

轴向位置осевое положение

弹性震动упругая вибрация

驱动приводить в движение

正反转прямое и обратное вращение

快拆结构быстросъёмная конструкция

冲掉отмыть

拆开разбор(рка)

拧2圈крутить что на 2 оборота

注满залить

合格件годная деталь

偏磨клинообразный износ

沟槽впадина

转动повернуться

打滑соскользнуть

包装тара

接触情况состояние контакта

防潮влагозащита

防雨дождезащита

应急操作аварийная операция

静态的 静的статический

工况条件при режиме чего

动能кинетическая энергия

受力部位силовое место

干燥的сушительный

与…仰角为угол отклонения чего от чего

捆绑связать

松动ослабление

支在…上опираться на что

分离отсоединение

大负荷管труба с большой нагрузкой

维护保养обслуживание

油污засаливание

碱水щелочный раствор

电弧электродуга

重心центр тяжести

蒸汽пары

进（回）蒸汽входящие (обратные)пары

工作性能работоспособность

无负荷时при нулевой нагрузке

分开；脱开отводиться

咬住сцепить

垂直相交пересекать вертикально

液压传动гидравлическая трансмиссия

校正高度差корректировать разницу высоты

互相挤压взаимосжатие

挂钳牙嵌зацепление кулачковым ключом

推动таск

试启动пробный пуск

气路不通засорён воздушный трубопровод

引起привести к чему

出故障выйти из строя

堵死заглушить

电站供电питание электростанции током

液压原理кинематическая схема

沿槽靠近中心стремиться к центру по канавки

借助弹簧弹力за счёт упругости пружины

附着складываться

弹簧力усилие пружины

表2中查出扭矩值справляется рабочий момент в таб 2

相互位置взаимное положение

变化的переменный

夹紧与松开зажатие и освобождение

皮带找正центрировать ремни

穿绳入轮вдернуть канат в шкив

调整大钳水平度регулирование ключа на горизонтальность

试压；试运转опробование

贴合прилегать к чему

按…标准制造изготовить в соответствии с

水平горизонтальность

空转вращение на холостом ходу

成正比прямо пропорциональный чему

扭坏полом

滑扣скольжение резьбы

落灰попадение грязи куда

压缩空气吹干сушка сжатым воздухом

目视检查визуально проверить

散热片堵塞заглушение радиатора

磨擦片фрикционная пластинка

脆的хрупкий

尺寸型号типоразмер

失灵потеря работоспособности

拉力сила натяжения

弹力упругая сила

变焦фокус

通孔проходное отверстие

拉力натяжение

拖动正转привести на прямое вращение

自动行走самоход

预定的предположительный

旋转вращение

偏差отклонение

系数коэффициент

静止статика /покой

结冰замораживание

冻结замерзание

测量измерение

曲线криволинейный

负值отрицательная

融合在一起комбинировать

扑捉ловить /ловля

减低снизить /сбавить /понизить

代替заменить

总额общая сумма

夹住зажать

取决зависеть

极限предел

校正корректировать

触摸косание

因过热褪色побежалость от перегрева

水泵водяной насос

锈迹ржавчина

提升与下降поднять и опускать

顺时针по часовой стрелке

逆时针по противочасовой стрелке

传热теплоотдача

无老化отсутствие старения

露天под открытым воздухом

巡回检查обегающая контроль

沉淀отстойвать

允差допускаемое отклонение

静载荷стастическая нагрузка

基础参数базовые параметры

对准направить куда

故障отказ

粘度вязкость

氮气азот

调整наладка

防粘剂антислипающий реагент

所采用的…热装посадка горячая ，принятая для

热裂тепловая трещина

伸出высунуть

部位место нахождения

维护ухаживать за锈迹ржавчина

反转обратное вращение

与垂直面安装角монтажный угол от вертикального

润滑系统维护уход за смазочной системой

侵蚀环境агрессивная среда

总装общая сборка

粗糙度шероховатость

携出岩石вынос пород

固井цементирование скважин

无划伤без царапина

突出部分выступающая часть很薄тонкий по трещине

外径наружный диаметр

外形尺寸габаритные размеры

型号модель

符合API规范в сответствии с API

对准…方向направить в сторону

强度好иметь прочность

滑移скольжение

同水平度на одном уровне

互相(或自身)连接起来срепить

装在相对侧переставить в противоположной стороне

…与…件上的…实现互换взаимозаменяемые с чем от чего

工况рабочий режим

停钻状态состояние остановки

（安放）位置расположение

最前面的крайне передний

对中центролировка

对中性центрированность

堆放укладывать

装箱单упаковочный ящик

缺少部件отсутствуют детали

变形деформировать

平整ровность

空载при холостом ходе

安全规定безопасный регламент

投产пуск в эксплутацию

操作方法медотика операции

事故时при аварийном случае

到位на место

与…配套комплектованная с чем

至垂直位置на вертикальное положение

供气подача сжатого воздуха

外购件покупное изделие

就位на место

垫平 垫稳уложить

导向的направляющий

翅起коробление

保养点пункт ухода

松开отпускать

卡死заедание

停机остановка

损坏的испорченный

露天存放расположение в воздухе

备用резерв

读数为所要求的力показание совпадает с требующей силой

拉动натяжка

断折обрыв

存在间隙наличие зазора

快速的быстроходный

扶正作用цинтрирующая функция

动力的силовой

经检定（签定）пройти контроль(экспертизу)

推荐做法рекомендационная медотика

从…侧取出вынести с одной стороны

回转至поворот в обратную сторону

适于…工作способно работать

分类классификация

8.9商务词汇

单据

交接单приёмо-сдаточный акт/акт о приёмке-сдаче

移交单сдаточный акт

钻机投产交接书акт передачи буровой установки в эксплуатацию

移交单(移交证明书)акт на сдачу

箱单упаковочный лист

发票инвойс

停工证明书акт простоев

使用说明书 使用规程инструкция по эксплуатации оборудования

工厂说明书заводская инструкция

技术指南 技术须知техническая инструкция

技术商务文件технико-комерческая документация

运转记录журнал учёта работы

班报表вахтенный рапорт

日报表суточный распорт

维修服务单накладная на ремонт и обслуживание

安装记录протокол о монтаже

收条расписка

邀请信письмо-приглашение

声明信заявление

说明信разъевление

丢失证明акт о краже чего

对钻机进行改造/改进для модернизации установок

钻井设备购置计划план приобретения буровых оборудований

阿拉山口Алашанькоу

清关растаможка

包括但不限于включая но не ограничивая

雇主的责任险отрахование за ответственность нанимателя

受益方выгодоприобретатель

明示的 暗示的наглядная и суггестивный

分包和转址субподряд и передача

API证书сертификат API

商品出厂价отпускная цена на товары

扣除所得税后税后付给после удержания подоходного налога перечислит

做为启动资金в качестве пусковых средств

提交相应发票представить соответствующие фактуры

现行价值стоймость на текущий момент

服务费用стоимость услуг

搬运运输транспортировать грузы

替代的设备альтернативное оборудование

补充合同допсоглашение

办理车辆牌照的人транспортник МУРБ

两阶段в два этапа

就什么по поводу чего

投产ввода в эксплуатацию

因谁的过错по вине чьей

深度达到при достижении глубины

少得到недополучать

19项配件19 позиций запасных частей

运行中的缺陷недостаток по работе чего

得出如下结论выстекает следующее

对产生怀疑ставиться под сомнение что

大修копитальный ремонт

第2阶段第17项этап-2 позиция 17

而且и к тому же

商品检验инспекция для товара

10套商品товар в количестве 10 комплектов

总数……商品товар на общую сумму

考虑……加上共计с учётом чего

为了…в целях чего

合同约定的оговоренный в контакте

补发доставка

供货交付оплата за поставку

按下述条款в сответствии с условиями

在乌…工业建设银行开立…受益的不可撤销的不用用确认的信用主两张открыть в пользу кого 2 безотзывных делимых неподвержденных аккредитива в Узпромстройбанке

支付总数15% оплата от общей суммы

…前按期…в срок до (даты )

每半年按实际情况按以下程序支付что оплачивается по факту каждый полгода в следующем порядке

支付（项目）оплатить

支付（数目）заплатить

早于支付期提前支付ранее сроков оплатить

3.1条款中в пункте3.1

超进数额превышать сумму

期限确定为…天сроки устанавливают в сколько дней

凭向银行出具文件从信用证提款снятие средств с аккредититов по предъявлению в банк документов

提供付款保证函предоставить гарантию на проведение оплат

目的站пункт назначения

依条件на условиях

收条расписка

计算日期расчёт даты

卖方银行банк продавца

出现…时в случае чего

期限延期срок увеличивается на

确认函уведомление

依…条согласно пункта

谁的过错по вине чего

分批发货частичная отгрузка

条款условия

协商согласование

不可变更принадлежать к неизмению

银行代理费由谁支付каммисионные сборы банков оплачиваются на счёт кого

从期限去掉исключается с даты

每延迟一周за кождую календарную неделю просрочки

目的站CIP交货на условиях CIP пункт назначения

超过数额превышать сумму

期限确定为…天сроки установливаются на сколько дней

在权利机构按规定注册регистрация в уполномочнных органах в установочном порядке

小计итого

总计всего

到…铁路站运费及保费трата и страх до ж/д станции

交货期срок поставки(отгрузки)

到…站运输时间время в пути до станции

主题касательно

服务сервисная услуга

培训员工обучение персонала покупателя

折扣后总值стоимость со скидкой

现场安装шеф-монтаж

类型 型号 规格артикул

出厂号заводской номер

晕倒потерять сознание

（签发的）通知书 авизо

电报通知телеграфное авизование

付款通知авизование платежей

支票通知авизование чека

洪水泛滥；沉没；淹没затопление

转抄переписка

8.10日常词汇

井场поле буровой скважины

左上部分верх-левая часть

公用部分коммунальная часть

依次地последовательно

大检查капитальная проверка

范围内в пределах

返回возврат

根据需要по необъходимости

在于заключаться в том

保证дать гарантию

通过…实现что производится чем

维护文件документация на обслуживание

关键的ключевой

分为подразделяться на

稳定状态устойчивое состояние

需要时в случае необъходимости

推荐реконмендуется с инф

在后方в задней стороне

采取补救措施принимать меры поправки

平稳плавно

简述короткое описание

整个地в целом

稳固的стабильный

通过проход

如出现в случае чего когда если

依次по порядку

负责人отвечающее лицо

固定крепление

结果是в результате

章篇глава

段节параграф

条пункт

消耗затрачивать

补发доставить

配备снабжение

分配распределить

人身伤害телесное повреждение

直接непосредственный

可移动возможно двигаться на

特点спецификация

前言предисловие

概述общее указание

特点是характерироваться

在…领导下进行производиться под руководством

在…作用下под действием

型号модель

使丧失утрата

前言предисловие

超过превышать за пределы

温升температура нагрева

英寸дюйм

远离отодвинуть

移动передвинуть

后者последующее

极高的черезвычайно высокий

两半две половинки

后壁задняя стенка

换句话说другим словом

搬迁перевозка

等于什么равняться чему

系列серия

导致привести к чему

采取措施принять меры

组件 в сборе

双筒的двухколонная

门卫室кабина для охраны

除   之外за исключением чего

每班一次один раз смену

手机сотка(сотовый телефон)

严禁строго запрещается

严格遵守строго соблюдать

必要时при необъходимости

拉上谁забрать

瀑布водопад

集装箱контейнер

供水поставить воду

特点是характеризоваться чем

班维护вахтенное обслуживание

通透性проходимость

寒季при морозном периоде

在……温度下при температуре

规格спецификация

整体发运отгрузка производится в целом

单套одиночный комплект

在…过程в процессе чего

流出вытекать

排气дыхание

落入попадение

依次по порядку

环节звено

按下列过程по следующим процессам

小窗口окошко

用作служить чем

在下部в нижней части

使…一致совпадать что с чем-то

印在上的клеенный на чём

劳动强度трудоёмкость

研制разработать

实际上фактически

采用…方案применять проект

把…作为принять что за

除此而外кроме чего

每半年через каждые полгода

口决правила в рифмах

部位место нахождения

以上的вышележащий

代用品заменитель

至…范围内в пределах от до

上级指示указание вышестоящего органа

发明专利панент изобретения на что

独特结构оригинальная конструкция

避免缺点избегать недостаток

达到достижение чего

前提предпосылка

有优势обладать преимуществами

定义определение

因此в результате чего

（时间）间隔интервал

原因是причиной является

任意произвольно

从右侧看вид с правого борта

遵循依照придерживаемся такого курса

创新посвятить свои силы освоению и новаторству

外来的技术заимствованная техника

上游/верховье

离子ион

消防钩багор

交变扭力/拉力переменое кручение /тяга

承压能力несущая способность давления

震动 振斗электрическое сотрясение

磨损 侵蚀изнашивание

抽水站водокачка

潜水员водолаз

发光люминесцентная магнитная дефектометрия

总的配电功率общая мощность комбинационного электричества

配备清单комбинационный перечень

特种装备спецтехника

人员重伤персональные увечья

激光瞄准лазерная наводка

机器使用寿命срок службы машины

束 簇пучок

比重удельный вес

活塞顶上产生积碳нагарообразование на днище поршня

酵母 做馒头用дрожжи

味精белые приправа

苍蝇拍хлопушка

蚊香курительная свечка от комаров

蚊帐москитный полог

有气泡的пузырковый

防护墙хранительное заграждение

淡水的пресная вода

自动供给самоподача

预防性保养профилактический уход

重心центротяжесть

陈列品 展览品экспонат

入门指导вводный инструктаж

铭牌 门牌дощечка с предостерегающим знаком

住院治疗стационарное лечение

住院单：направление в стационар

业务指导оперативный инструктаж

技术指导технический инструктаж

泔水помой

站在台阶上стоять на ступеньках

台布 桌布скатерть

路标ориентиры

立交桥транспортная эстакада

栏路杆шлагдаум

更衣室раздевалка

替补запасные игроки

球迷болельщик футбола

围棋облавные шашки

桥牌бридж

大裤头шорт

小裤头тросы

泳衣купальня

T恤衫куртка

运动服футболка

乌民族袍子чабан

混凝土制品厂ЖБИ

抹墙штукатурить

风湿性关节炎ревматический артрит

混凝土路бетонка

混凝土搅拌器бетономешалка

用沙子填等方井шахта засыпается песком

方井 圆井шахта под колонную головку

支撑用的水泥礅子тумба размерами

多次用的专门板块специальный блок многократного использования

后代грядущие поколения

土豆粉крахмал

中国大陆континентальная часть китая

计划生育工作работа по плановому деторождению

缩图；缩影；缩绘раккурс

作息时间表распорядок дня

停电цвета  нету

扎啤разливное пиво

馕лепёшка

手抓饭плов

小红果черешня

车篷салон

食物中毒отравление

当心остерекаться

第9部分 其它钻采专业词汇

9.1钻井бурение

直井прямолинейная/вертикальнаянефтяная скважина

斜井наклонная нефтяная скважина

钻斜井наклонное бурение

定向钻井 斜向钻井наклонно-направленное бурение

勘探钻井 钻探井разведочное бурение

生产钻井 钻探井эксплуатационное бурение

取芯钻井бурение с отбором

清水钻井бурение с промывкой воды

欠平衡钻井неуравновешенное бурение

垂直定向钻井вертикальнонаправляющее бурение

(钻)水平钻井горизонтальное бурение

水平探井доразведочная горизонтальная скважина

(钻)斜向钻井искривленное бурение

取芯钻井 取岩芯钻井керновое бурение

(钻)丛式钻井кустовое многоствольное бурение

起下钻作业спуско-подъёмная операция СПО

海洋钻井бурение на море

钻替代井бурение замещённой скважины

钻井间隔интервал бурения

钻井方法способ бурения

钻进次数количество долблений

钻压нагрузка на долото

钻机明细表спецификация на буровую установку

钻机总装сборка буровой установки

三立柱固定式钻井平台стационарная платформа на 3-ых опорах

自起式海上钻井平台самоподъёмная буровая платформа

打入  中的钢桩стальной свай вбитый куда

滚子式方钻杆补芯вкладыш квадрата с роликами

涡轮钻具забойный двигатель

散装的重晶石насыпанный барит/насыпью

(钻)水枪 水力冲洗机 冲泥机гидромонитор

(钻)旋套поворотная гильза

(钻)水刹车гидротормоз

钻头发生泥包сальник на долоте

抗油软管бензостойкий шланг

三角锥子трехугольное шило

钻盘下边的铺台площадка ротора

钻台下边红色的防喷器组блок задвижки от ПВО

活环(顿钻)ясс

（钻）金刚石 диамант

方架接头рабочий переводник

扩眼расширение ствола скважины

牙轮式扩眼器шарошечный расширитель

把方钻杆自动导入鼠洞的拉进装置самозатаскиватель

超声波井径仪ультразвуковой каверномер

(钻)提篮фарштуль

胶粘剂 防腐油漆黑 套管头胶圈用胶мастика битумно-резиновая

钻杆等级класс бурильщих труб

钻井柱状剖面图колонка скважины

第二层技术套管первая техническая колонна

中间套管промежуточная колонна

已下井的套管柱спускаемая колонна обсадных труб

生产套管 油层套管эксплуатационная колонна

压井管柱колонна для глушения скважины

套管柱колонна обсадных труб

钻杆柱бурильная колонна

套管柱обсадная колонна

钻开油气层вскрытие пласта

定向井井身剖面图профиль ствола наклонно-направлённых скважин

钻井程序最优化оптимальные процесса бурения

套管程序 井身结构конструкция скважины

套管压力давление в затрубном пространстве

(钻)井场 (有时指钻台)буровая

钻台буровая площадка

固相沉积твёрдофазное отложнение

进尺时间曲线图диаграмма продолжительности проходки

重新钻井 下套管后再开钻добуривание

（钻）虚假井径начальный /конечный фиктивный диаметр скважины

井斜测量измерение искривления скважины

测定井径определение диаметра скважины

井径图 井径曲线图кавернограмма

钻粘泥层用的долото для бурения вязких пород

硬地层用的钻头долото для бурения мягких горных пород

钻头压力钻压осевая нагрузка

压井液жидкость для глушения скважин

(钻)潜在粘度виртуальная вязкость

涡轮钻具特性曲线характеристика трубобура

井队基本编制основной штат буровой

一开后下套管前электрокараттаж

双层套管组成двухколонная конструкция

套管底部结构конструкция низа обсадной колонны

上下活动被卡的钻具расхаживание захваченного инструмента

弯曲井的矫正исправление искривлённых скважин

消除产生的事故 故障和缺陷устранить возникающие неполадки

井位座标координата скважино-точек

轴向活动间隙люфт осевой

压缩比степень сжатия

井位расположение скважин

井位图карта расположения скважин

钻杆掉落полёт инструмента

油井放气去压разрядка скважины

井眼偏斜角угол отклонения ствола скважины

套管断裂обрыв обсадной трубы

造斜点 步骤 阶段этап

快速钻井скоростный режим бурения

钻头连接扣形присоединительная резьба долота

钻柱下部组合КНБК=компановки низа бурильной колонны

无管柱时колонна отсутствует

裸眼井段открытый ствол скважины

窜层межпластовой переток

侧钻新井筒зарезка нового ствола

环空затрубное пространство

下钻спуск

强行提钻принудительнный подъём

起钻вира=бас

起钻подъём

开钻начать бурение

蹩钻 卡钻приват/заклинивание долота

关压井закрыть и задавить скважину

压井задавание скважин

井身ствол скважины

钻开（钻碎）岩石разбуривание породы

钻新井身забуривание нового ствола

井底地区призобойная зона

钻井事故осложнение в бурении

收缩 缩小 井塌сужение скважины

塌陷地带（井段）обвальная зона

井漏поглощение скважины

井塌обвал стенки скважины

防火墙обваловка

井场防火堤обвалование буровой площадки

井口的恢复 修复реставрация

井身事故осложнение скважины

总进尺общий метраж бурения

全面进尺сплошная проходка

井底забой

井底的забойный

钻井进度表график бурения

水深为при глубине воды

小于 吨的负荷грузоподъёмностью до

最后对正中心 对中окочательная центрировка

找中 定中心的центрирование

工艺流程технологический процесс

9.2固井цементирование

固井公司和测井公司тампонажная и каратажная компания

固井处(管理处)тампонажная контора

值班房культбудка

注水泥工作者тампонажник

固井和压裂设备оборудование для цементированя и гидроразрыва

固井装置 注水泥装置заливочный агрегат

二级固井水泥帽цементировочная головка для двухступенчатого цементирования

固井帽цементный зонтик

二级固井设备устройство для двухступенчатого цементирования

400巴固井车цементировочный агрегат на 400 бар

双泵固井车цементировочный агрегат с 2 насосами

固井крепление скважины

固井 注水泥тампонаж скважины

声波固井质量测井АКЦ(акустический контроль цементирования)

固井 加固井壁крепление скважины

固井 加固井壁закрепление стенок скважины

固井参数показатель цементирования

固井用的 止水用的 注水泥用的тампонажный цемент

用混凝土浇灌заливать цементом

浇灌混凝土бетонировать

混凝土工人бетонщик

缓凝剂замедлитель схватывания

声波检测固井质量АКЦ аккустический контроль качества цементирования

堵забита

松散料运输车контейнер  для сыпучих материалов

管子里塞满了沙子труба забило песком

预制板下的坑яма под плитой

差动阀дифференцианальный клапан

汽车底盘на автошасси

水泥厂цемзавод

水泥车цементовоз

(采)注液车 (钻)水泥车заливочный агрегат

大型水泥车мощнный цементировочный агрегат

水泥车цементировочный агрегат

水泥车автомобиль-цементовоз

水泥运输汽车автоцементовоз

水泥槽罐车цистерна-цементовоз

水泥灌注车тампонажная машина

水泥罐车 散装水泥运输车цементвоз

水泥搅拌器цементомешалка

水泥搅拌车цементносмесительная машина

硬水泥搅拌器цементомешалка

石灰拌和机известемешалка

水泥枪水泥喷射器цемент-пушка

水泥塞цементная пробка

挠性帆布水泥伞эластичная брезентовая воронка

水泥伞заливочная манжета

井下水泥厚度测定器скважинный цементомер

无缝钢管的безшовный

水泥цемент

固井水泥цемент для цементирования

石灰известка

石灰порошок цемента

水泥牌号марка цемента

水泥添加剂добавка к цементу

水泥及土混合料грунтоцемент

套管注水泥цементирование обсадной колонны

一段注水泥法одноступенчатая цеметировка

水泥候凝ОЗЦ ожидание затвердения цемента

水泥固化时间время затвердения цемента

修井注水泥ремонтная цементировка

补注水泥исправильный тампонаж

变硬 凝固твердение

注水泥заливка цемента =цементировка

注水泥цементаж

选择性封堵 选择性固井избирательный тампонаж

397㎜阶梯固井接箍муфта ступенчатого цементирования на 397㎜

蜡堵тампонирование парафина

井封堵тампонирование скважины

9.3压裂：

热酸压裂термокислотный гидразрыв

油层水力压裂гидроразрыв плата

固井压裂цементирование скважин и гидроразрыв пласта

水力压裂гидроразрыв

地层破裂гидроразрыв пласта

酸化кислотная обработка

水力压裂梯度градиент давления пластового гидроразрыва

30方水平罐运输车транспортная машина с горизонтальной цистерной объёмом 30 m3

水槽 油槽 气槽танк

减重 减载 减压циркуляционная разгрузка давления

流量罐容量объём ёмкости для замеров расхода

大圆柱罐цистерна вертикальная

操作器 操作机 机械手манипулятор

锚绳анкерный канат

机械磨损изанашиваемость механизмов

无级变速автопереключение

硬石肓 无水石膏ангидрит

醛糖алдоза

燃烧池зажигательный пруд/бассейн

抗生素антибиотик

载重масса перевозимого груза

负载 载重допустимая нагрузка

9.4砂处理设备

混砂机пескомешалка

洗砂机пескомойка

排砂道пескоотвод

污泥泵илонасос

防砂措施пескозащита

沉砂措施песколовушка

9.5地质

岩石的结构构造 结构构造 纹理структура и текстура горной породы

地层的分类与对比стратиграфическое подразделение

地质特性综合分析комплексный анализ литологических характеристик

地质技术施工书геолого-технический наряд

对1号井单井评价скважинная оценка по скважине 1

过盐稠油油藏надсолевая нефтевязкая залежь

单井评价оценка индивидуальной скважины

中硬岩石порода средней твёрдости

岩石破碎特性характеристика разрушения горных пород

空载特性характеристика холостого хода

岩屑 点状腐蚀шлам

岩屑（小块料）буровая мелочь

岩屑обломок выбуренной породы

油石 磨石оселок

滑落 土塌оползание

震源гидроцентр

粘土夹层глинистый прослой

粗粒粉砂岩крупнозернистый алевролит

砂质 泥质粉砂岩песчано-глинистый алевролит

硅化泥岩 辉银矿рыхлый алевролит/аргирит

起泡沫пенный раствор

造壁作用коркообразование

9.6修井：

海上井大修设备установка для капитального ремонта морских скважин

修井机мобильная установка для ремонта скважины

修井机подъёмный агрегат

洗井机промывочный агрегат

修井队бригада текущего ремонта скважины

修井举升装置подъёмник для ремонта скважины

油井大修设备агрегат для капитального ремонта скважины

项修текущий ремонт

底盘шасси типа STYRE

9.7化工

太阳能гелиобатарея

活性催化剂катализатор активный

催化裂化каталитический крекинг

聚丙烯полипропилен

去臭剂 除臭器дезодоратор

消毒的дезинфекционный

煤碱剂УЩР=углощёлочный расширитель

泥炭碱剂ТЩР=торфщёлочный реагент

漂白粉белильная известь

次氯酸钙хлорная

熟石灰гашёная известь

合成树脂ситетическая смола

树脂 树脂камедь

合成维生素комплектный витамин

纤维素целлюлоза

胶体коллоид

制成颗粒的聚丙烯гранулированный полипропилен

酸碱度 PH值концентрация водородных ионов

去臭剂дезодорант

破乳剂маслорасторимый деэмульгатор

去臭器дезодоратор

催化剂катализатор

精炼石油рафинировать нефть

悬浮体суспензия

化学剂 化学制品химикат

化学试剂химические реактивы

石化产品нефтепромысловые химикаты

自动分解самораспад

（钻）冲洗作用гидромониторное действие

杀虫的дезинсекционный

散粒的 颗粒的 化学剂сыпучий компонент

盐酸соляная /хлористоводородная кислота

仿真器 模拟器（装置）имитатор

蒸馏塔дистиляционная колонна

氯化氢хлороводород

高浓度溶液высокая концентрация раствора

破乳剂реагент для разрушения эмульсия

9.8测试

试压производить опрессовку

试压опрессовка

送去检验сдать на пробу

试油 试车试运转опробование скважин

试油设计проектирование испытания на приток нефти

电测井曲线图диаграмма электрического кароттажа

测井斜замер кривизны скважины

电测井геофизичесие исследования скважины

完钻后测井ГКПБ газовый кароттаж после бурения

试井后测井газовый кароттаж после испытания

核磁测井ЯМК(ядерно-магнитный каротаж

试采опытная эксплуатация

裸眼井测试опробование необсаженной скважины

地层测试опробование пласта

数字测井仪цифровая каротажная аппаратура

取样выбор проб

油样проба нефти

录井скважинные исследования

录井документация скважины

反向循环孔отверстие для обратной циркуляции

空气清洗井底очистка забоя воздухом

压力监控контроль за давлением

管路的试压опрессовка трубопровода

反锥体обратный конус

屏蔽暂堵временно-экранирующее действие

温室效应парниковый эффект

环形调压регулирование кольцевого давления

油溶性маслорастворимость

由   决定что определяется чем

静止时находиться в покое

9.9取芯工具

取芯设备снаряд для отбора керна

标本препарат

取砂样отбор шлама

取样地点место взятия пробы

取芯взятие керна

岩心керна

取芯钻具` 取芯钻колонковый бур

取芯钻头буровая головка

取芯工具колонковый снаряд

取芯工具колоконвый бур

取心筒боёк грунтоноса

岩芯筒керноприёмная труба

电气井壁取芯器боковой электрогрунтонос

卡瓦式岩心抓шлипсовой рватель

岩心抓керноловитель

岩心盒лоток для хранения керна

岩头夹кернодержатель

岩心取样工керноотборник

取岩心器 内筒керноприёмник

岩心贮藏室кернохранилище

从岩心筒中推出岩的工具керноизвлекатель

密封取芯герметический отбор керна

描述取芯описание отобранных кернов

(钻)实际取芯收获率фактический вынос керна

岩芯收获率выход керна

抽校выброчная корректура

9.10打捞工具ловильный инструмент

打捞工具ловильный инструмент

卡瓦打捞筒ловильная труба клиньи

卡瓦打捞筒 捞爪шлипс

打捞爪захват

单杆抓однорычажный захват

捕捉卡爪（供井下夹取绳索用） 打捞爪ёрш ловильный

打捞杆захватывающая труба

反循环打捞筒ловильная труба противоциркуляции

内取出型打捞工具труболовка внутреняя освободающаяся типа

随钻打捞杯ловильный стакан при бурении

强磁打捞器сильномагнитный паук

绳式打捞筒канатный овершот

加长筒удлительная труба

加长短节удлительный патрубок

绳打捞工具захват для канатов

打捞接箍头ловля головки муфты

油管打捞器освобождаемая труболовка для НКТ

油管螺旋卡瓦式打捞桶освобождаемый овершот с корозиночным и спиральным захватом

双向旋转打捞器пауки с двухсторонним вращением

正扣公锥метчик правой резьбы

锥型物конус

反扣母锥ловильный левый колокол

油管公锥конусный метчик для НКТ

套管公锥конусный метчик для обсадных труб

油管母锥ловильный колокол для НКТ

盲堵глухая пробка

盲堵 堵头заглушка

打捞堵пробка извлечения

堵死заглушить

大绳支腿ножки для канатов

引鞋 导鞋напрявляющая воронка башмак

加大引鞋усилительный направляющий

井底铣刀 铣鞋забойный фрезер

铣鞋фрезерный башмак

环形磨铣鞋фрезеры кольцевые режуще-истирающего типа

井底端部磨铣鞋фрезеры забойные торцевые режуще-истирающего типа

油管铣鞋фрезы для НКТ

套管磨鞋башмак для обсадной трубы

高效磨鞋башмак высокой эффективности

端面铣торцевой фрезер

铣切头фрезерная головка

筒状浮鞋цилиндровый башмак

铣切工具фрезерный ниструмент

注水泥用套管鞋цементировочный башмак

带单向阀的吸出式金属磨鞋металический башмак с обратным клапаном зивлекаемого типа

井下工具组装сборка скважинного инструмента

整个或局部取出извлекать целиком или по частям

末端накочник

直径范围интервал диаметров

轴相负荷осевая нагрузка

配有  根动力管что снабженное ведудей трубой

套管推移闸板выдвижные плашки для обсадных труб

升降装置устройство спуска и подъёма

9.11采油

油田开采эксплуатация нефтяного месторождения

油层开采эксплуатация нефтяных пластов

油田开发阶段этап разработки месторождения

石油采收率КНО(коэффициент нефтеотдачи)

自喷井фонтанирующая скважина

自喷开采фонтанный способ

气举井газолифтная скважина

抽油井нагнетальная скважина

陆上和海上采油при надземной и морской добыче

油气界面газонефтяной контакт

深井泵采油法глубоконасосная=глубиннонасосная эксплуатация

气举采油法компрессорная эксплуатация

气举采油成套设备комлекс оборудования для газлифтного способа добычи

同时5层开采ОРЭ=одновременно-раздельная эксплуатация

试采эксплуатационное испытание

注水井开发водонагнетательная разработка

边缘注水контурное заводнение

边外 边内注水законтурное /внутриконтурное заводнение

天然气气举 气升естественный газлифт

开采设备эксплуатационное оборудование

抽油перекачивание нефти

带有V测井的射孔器перфоратор с прибором гамма-каротажа

井底电射孔器электроперфоратор

冲击式射孔器ударный перфоратор

射孔弹перфораторный заряд

清蜡отчистка от парафины/депарафина

清蜡车депарафинизационный агрегат

完井окончание скважины

完井系统система заканчивания скважины

完井设备агрегат для заканчивания скважины

完井泥浆 完井液буровой агент для вскрытия продуктивного пласта

关井остановка скважины

洗井промывка скважины

连续洗井непрерывная промывка

反循环洗井обратная промывка

清水洗井промывка водой

清洗井底промывка забоя скважины

冲洗管路промывка трубопровода

划眼проработка ствола скважины

修套井壁проработка стенки скважины

修井 封土者作业ФИР=ремонтно-изоляционные работы

油水比водо-нефтяное отношение

断裂оборваться

带上下二层生产套管的井скважина с верхней и нижней секциями эксплуатационной колонны

循环阀клапан циркуляционный

欠热недогрев

井中в стволе скважины

石油向上运移миграция нефти вверх

9.12消防противопожарная защита

消防报警противопожарная тревога

消防报警系统система сигнализации пожара

消防队пожарное депо

消防员пожарная охрана

燃气检验员газоинспектор

消防巡视员пожарный обходчик

消防演习противопожарные манёвры

防火服огнезащитная одежда

防火条例противопожарное правило

防火设备противопожарная установка

消防监视屏противопожарный монитор

灭火系统система пожаротушения

消防艇противопожарная лодка

防火砖огнестойкий кирпич

耐热黏土жароупорная глина

接地棒земляной вал

防火墙противопожарная стена

起火点точка зажигания

防火油огнеупорная смазка

земляной вал резервуарного парка

消防桶противопожарное ведро

消防器材пожарный инвентарь

防火水泥противопожарный цемент

消防水带пожарный рукав

消防门пожарная дверь

灭火器药剂огнетушительный агент

安全门безопасный дверь

防火泵пожарный насос

高压水带рукав высокого давления

消防车пожарная машина

洒水汽车поливальный (поливочный)автомобиль

消防水车 消防车пожарная автоцистерна

救火（安全）用的水龙车пожарный рукав

消防梯пожарная лестница

消防泡沫пожарное пено

消防头盔пожарная каска

消防服противопожарная одежда

防火栓противопожарная пробка

防爆发动机взрывозащитный двигатель

消防罐противопожарный бачёк

消防设备противопожарная установка

灭火泵огнетушительный насос

耐火性огнестойкость

耐火等级класс огнестойкости

耐火结构огнестойкая конструкция

耐火材料огнестойкий материал

防火涂料огнезащитная краска

消防安全противопожарная безопасность

消防安全系统система противопожарной безопасности

消防砂пожарный песок

耐火性实验испытание на огнеупорности

消防水管系统сеть противопожарного водопровода

消防水罐резервуар воды пожаротушения

防泡沫剂антипенный агент

灭火器огнетушитель

灭火器тушитель

燃烧物зажигательное средство

易燃物легковоспламеняющееся вещество

易燃气体огнеопасный газ

惰性气体инертный газ

防火柜пожарный щит

泡沫灭火器пеногасительный бачок

泡沫灭火器воздушно-пенный огнетушитель

液体灭火器жидкопенный огнегаситель

二氧化碳灭火器углекислотный

轻便式портативный

火灾保险公司компания пожарного страхования

火灾事故пожарная авария

消防费用пожарная оплата

消防报告пожарный отчёт

10附录:俄语常用计量单位

长度单位：

米：метр/м

厘米：сатиметр/см

毫米：милиметр/мм

纳米миллимакрон

微米микрон

英寸：дюйм

英尺：фут

立方英尺：ft3

压力单位：

兆帕：мегабар/МПа

帕：бар

PSI

大气压атмосфера/атм.

质量单位：

吨：тона/т

公斤：килограмма/кг

千牛：кН

磅：фунт

其它单位：

小时：час/ч

秒：секунда/с

千瓦：киловатт/кВт

兆瓦мегаватт

转/分：об/мин

升：литр/л

微升миктролитр

个：штука/шт

安培：ампер/А

千伏：киловатт/кВ

兆伏мегавольт

赫兹：герц/Гц(мин-1)

千周килогерц

兆周мегагерц

兆耳格мегаэрг

兆欧мегаом

补充词汇：

- диагональ(阴) 对角拉筋

- газоэлектросварщик气焊工

- пропан丙烷

- автогенный прибор气割机

- оправка 心杆 刀杆 杆

- что прогрело до температуры краснения烤至发红

- совападать чем 尺寸等相同

- удар по чему 敲击什么

- выравнивать согнутые части校直弯曲的部分

- не подлежит ремонту不能维修

11.электроды марки чего什么牌号的电焊条

- брусов油石

- плоскогубцы尖口钳

мои добавки к словарю:

1. продуктивный пласт 产层

- карбонат

- отклонитель 斜向器

4. компоновка 组合

5.ствол скважины 井眼

6.траектория ствола скважины 井眼轨迹

7.возникновение фонтана     井喷

8.поломка бурильного инструмента   断钻具

9. прихват долота  卡钻

10.зарезка второго ствола скважины  老井开窗侧钻井

11.CPU malfunction –сбой, отказ.- CPU异常